BIZTONSÁGI ADATLAP

AROPOL M 105 TB

1.A készítmény neve és a vállalkozás azonosítása

A készítmény azonosítása  AROPOL M 105 TB

A készítmény felhasználása mátrixanyag, kötőanyag

A vállalkozás azonosítása

Gyártó / Szállító

Ashland Italia S.p.A.

Composite Polymers

P.zza Sandro Pertini 101

I-21042 Caronno Pertusella (VA)

Olaszország

Tel. szám: +39 02 965 158 1

Távmásoló szám: +39 02 965 158 20

Ashland Finland Oy

P.O. Box 370

FIN-06101 Porvoo

Finnország

Tel. szám: +358-(0)9-22 842 0

Távmásoló szám: +358-(0)9-22 842

311

LY Code: 0857674-1

Ashland Finland Oy

Yrittäjänkatu 6

FIN-15170 Lahti

Finnország

Tel. szám: +358 3 884 2400

Távmásoló szám: +358 3 884 2410

Ashland Polyester S.A.S.

Quartier des Bonnelles

F-30131 Pujaut

Franciaország

Tel. szám: +33 4 66 90 30 70

Távmásoló szám: +33 4 66 90 30 96

Ashland Chemical Hispania, S.L.

Partida Povet 37

APDO Correos 26

Benicarló, Castellón 12580

Spanyolország

Tel. szám: +34 964 46 7393

Távmásoló szám: +34 964 47 4117

Ashland Poland Sp. Z o.o.

Zaklad Produkcji Zelkotu

Miszewo 51

PL-80297 Banino

Lengyelország

Tel. szám: +48-58-681-89-40

Távmásoló szám: +48-58-681-89-42

Forgalmazó :

Novia Kft.

1149 Budapest

Nagy Lajos király útja 108.

Tel: +36-1-222-11-12

Fax:+36-1-222-11-05

Biztonsági adatlapért felelős személy: Csukat Gabriella

Tel: +36-20-520-6912, E-mail: csukat@novia.hu

Sürgősségi telefonszám:

ETTSZ:

1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.

Tel: 06-81-201199 (zöldszám)

+36-1-476-6400; +36-1-476-6464

2. A veszély azonosítása

Az 1907/2006/EK. számú irányelv és annak módosításai szerint a készítmény veszélyes anyagként van besorolva.

Besorolás

Xn, Ártalmas

R10- Kevésbé tűzveszélyes.

R20- Belélegezve ártalmas.

R36/38- Szem- és bőrizgató hatású.

Megjegyzés: Lásd a 11. fejezetet az egészségre gyakorolt hatások és tünetek tekintetében.

3. Összetétel/az alkotórészekre vonatkozó információ

AROPOL M 105 TB

Anyag/készítmény Készítmény

Vegyi jellemzés Sztirolban oldott gyanta.

| Hatóanyag neve | CAS szám | Súlyszázalék % | EINECS-szám | Besorolás* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sztirol * Lásd a 16. fejezetet a fenti R- kifejezések teljes szövegével kapcsolatban | 100-42-5 | 40- 50 | 202-851-5 | R10 Xn; R20 Xi; R36/38 |

* A munkahelyi expozíciós határértékeket, ha vannak, a 8. fejezet sorolja fel.

A szállító jelenlegi tudomása szerint ez a termék nem tartalmaz veszélyes összetevőket olyan mértékben,

amelyről ebben a részben beszámolási kötelezettsége lenne az EU és a nemzeti szabályozások szerint.

4. Elsősegélynyújtási intézkedések

Belélegzés

Vigye az érintett személyt friss levegőre. Ha tartani lehet füst jelenlététől, a mentő köteles megfelelő maszkot és zártrendszerű légzőkészüléket viselni. Tartsa a személyt melegen és nyugalmi állapotban. Ha nincs légzés, ha a légzés rendszertelen, vagy ha légzésbénulás jelentkezik, képzett személy biztosítson mesterséges lélegeztetést vagy oxigént. Veszélyes lehet a száj-a szájhoz élesztést végző személyt segítő számára. Kapjon orvosi ellátást. Amennyiben öntudatlan, helyezzék stabil oldalfekvésbe és azonnal forduljanak orvoshoz. Tartsa nyitva a légutat. A szoros ruházatot, például gallért, nyakkendőt, övet vagy derékszíjat meg kell lazítani.

Lenyelés

Öblítsék ki vízzel a szájat. Vegye ki a műfogsort, amennyiben van. Vigye az érintett személyt friss levegőre. Tartsa a személyt melegen és nyugalmi állapotban. Ha valaki lenyeli az anyagot és eszméleténél van, adjon neki inni kis mennyiségű vizet, de hagyja abba, ha a mérgezettnek hányingere lenne, mert a hányás veszélyes lehet. Orvosi utasítás nélkül ne végezzen hánytatást. Amennyiben hányás fordul elő, a fejet alacsonyan kell tartani, hogy a hányás ne kerüljön a tüdőbe. A tünetek jelentkezése esetén forduljon orvoshoz. Eszméletlen személynek soha ne adjon semmit szájon át. Amennyiben öntudatlan, helyezzék stabil oldalfekvésbe és azonnal forduljanak orvoshoz. Tartsa nyitva a légutat. A szoros ruházatot, például gallért, nyakkendőt, övet vagy derékszíjat meg kell lazítani.

Bőrrel érintkezés

Bőrrel való érintkezés esetén azonnal mossuk le bő vízzel. Fedje be az irritált bőrt bőrpuhító szerrel. A szennyezett ruhát és cipőt le kell vetni. Ismételt használat előtt mossa ki a ruházatot. Újbóli használat előtt alaposan tisztítsa meg a cipőket. Kapjon orvosi ellátást.

Szembe jutás

Ellenőrizze és vegye ki a kontaktlencséket. Érintkezés esetén azonnal öblítse ki a szemet bő vízzel, legalább 15 percig. Kapjon orvosi ellátást.

Megjegyzés: Lásd a 11. fejezetet az egészségre gyakorolt hatások és tünetek tekintetében.

5. Tűzvédelmi intézkedések

Tűzoltásra használható anyagok

KIS TŰZ: Használjon poroltót vagy szén-dioxidot.

NAGY TŰZ: Használjon vízpermetet vagy vízködöt. Soha se irányítson vízsugarat a tartályba, hogy megakadályozza a termék kifröcskölését, ami a tűz terjedését okozhatja. A tárolóedényt vízsugárral kell hűteni a nyomásnövekedés, az öngyulladás és a robbanás megakadályozása céljából.

Megfelelő Használjon poroltó anyagot, szén-dioxidot, vízpermetet (köd) vagy habot.

Nem megfelelő Ne használjunk vízsugarat.

Speciális expozíciós veszély Gyúlékony folyadék és gőz. A gőz belobbanó tüzet okozhat. A gőz összegyűlhet mélyen fekvő vagy zárt területen, vagy jelentős távolságra juthat el a gyújtóforrástól és visszaéghet. A csatornába folyás tűz- vagy robbanásveszélyt eredményezhet.

Hőre bomló termékek A bomlástermékek között lehetnek a következő anyagok: szén-oxidok (CO, CO2).

Tűzoltók védelme A tűzoltók kötelesek zártrendszerű túlnyomásos légzőkészüléket (SCBA) és teljes mentőkötél szerelvényt viselni.

6. Intézkedések baleset esetén

Egyéni óvintézkedések

Azonnal forduljon a mentesítő személyzethez. Küszöböljön ki minden gyújtóforrást. Az illetéktelen személyeket távol kell tartani. Használjon megfelelő védőfelszerelést. Ne érintse a kiloccsant anyagot és ne menjen keresztül rajta.

Környezetvédelmi óvórendszabályok

Kerüljék a kiömlött vagy kiszivárgott anyagok továbbterjedését és érintkezését a talajjal, vízfolyásokkal, lefolyókkal és csatornákkal.

Megtisztítási (eltisztítási) módszerek

Ha nem áll rendelkezésre mentő személyzet, ne nyúljon a kiloccsant anyaghoz. Kisebb mennyiségű kiloccsant anyagnál szórja le abszorbenssel (egyéb alkalmas anyag hiányában a föld is használható) és szikra- vagy robbanás biztos eszközzel helyezze át az anyagot zárható, megfelelő hulladéktartályba. Nagyobb mennyiségű anyag kifröccsenésénél vegyük körül gáttal az anyagot, illetve tartsuk vissza másként, akadályozzuk meg a vízelvezető csatornába való kerülését. Helyezze a kiömlött anyagot megfelel ő hulladéktárolóba.

Megjegyzés: Az egyéni védőfelszereléssel kapcsolatban lásd a 8. fejezetet, a hulladék ártalmatlanításával

kapcsolatban lásd a 13. fejezetet.

7. Kezelés és tárolás

Kezelés Kerülje a szembe, bőrre vagy ruházatra jutást. Tartsa a tartályt zárva. Csak megfelelő szellőztetés mellett használja. Kerülje a gőzök vagy párák belélegzését. Tartsa távol hőtől, szikrától és lángtól. A tűz vagy robbanás elkerülésére, az anyag továbbítása előtt vezesse le a sztatikus elektromosságot a tartályok és a berendezés földelésével és összekötésével. Használjon robbanás biztos elektromos (szellőző, világító és anyagmozgató) készüléket. Kezelés után mossa le alaposan.

Tárolás Tárolja elkülönített és engedélyezett területen. A tartályt hűvös, jól szellőztetett helyen kell tartani. A tartályt felhasználás előtt légmentesen lezárva kell tartani. Kerüljön minden lehetséges gyújtóforrást (szikra vagy láng).

Csomagolóanyagok

Javasolt Használja az eredeti tárolóedényt.

8. Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem

Expozíciós határértékek

| CAS szám | Határérték | Jellemző tulajd. | BEM |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ÁK | CK |  |  |
| Sztirol* 100-42-5 | 50 mg/m3 | 50 mg/m3 | i (ingerlõ anyag), VI. kategória (Irreverzibilis károsodást okozó anyagok) | Vizelet mandulasav: 740 mikromol/mmol kreatinin. Mintavétel ideje: Munkahét végén. Mûszak után. |

*25/2000 EüM-SzCsM (Magyarország) rendelet szerint

PEAK: 50 mg/m3 15 perc. Forma: Valamennyi forma

TWA: 50 mg/m3 8 óra. Forma: Valamennyi forma

Megjegyzés:

TWA=Time Weighted Average

STEL=Short Term Exposure Limit

Az expozíció ellenőrzése

Műszaki intézkedések Elszívó szellőzés vagy más műszaki megoldás révén kell a gőzök koncentrációját a levegőben a vonatkozó munkahelyi határérték alatt tartani. Bizonyosodjanak meg, hogy a szemmosó-állomások és a biztonsági zuhanyok közel találhatók a munkahelyhez.

Higiénés intézkedések Az anyag kezelése után, és evés, dohányzás és mosdó-használat előtt, valamint a nap végén mossa meg alaposan kezét, alkarját és arcát.

Személyi védőfelszerelések

Légzésvédelem Gőzök ellen védő gázálarc. Feltétlenül engedélyezett/hitelesített légzőkészüléket használjon. Amennyiben a szellőzés nem megfelelő, akkor megfelelő gázálarcot kell viselni.

Szemvédelem Szembefröccsenés ellen védő szemüveg.

Bőrvédelem Laborköpeny.

Kézvédelem Javasolt: polivinil alkohol

9. Fizikai és kémiai tulajdonságok

Általános információk

Megjelenés Folyadék.

Szín Kék.

Szag Átható.

Szag küszöbérték Legalacsonyabb ismert érték: 0.1 ppm (Sztirol).

Az egészségre, biztonságra és környezetre vonatkozó lényeges információk

Forráspont Legalacsonyabb ismert érték: 145°C (293°F) (Sztirol).

Olvadáspont Elkezdhet megszilárdulni a következő hőmérsékleten: -31°C (-23°F) Ez a következő összetevőkre vonatkozó adatokon alapul: Sztirol.

Sűrűség 1.1 - 1.2 g/cm3

Lobbanáspont Zárttéri (CC): 26.6 - 32.2°C (79.9 - 90°F).

Gőzsűrűség 3.6 (Levegő = 1)

Párolgási sebesség >1 viszonyítva n-Butil-acetát

Robbanási határértékek Legnagyobb ismert tartomány: Alsó: 1.1% Felső: 8% (Sztirol)

Öngyulladási hőmérséklet Legalacsonyabb ismert érték: 489.85°C (913.7°F) (Sztirol).

Gőznyomás 0.6 kPa (4.5 mm Hg) (20°C fokon)

Oldhatóság Oldhatatlan a következő anyagokban: hideg víz.

Viszkozitás Dinamikai: 1200 cP

10. Stabilitás és reakcióképesség

Stabilitás A termék stabil.

Kerülendő körülmények kitétel hő hatásának, közvetlen nap sugárzásnak, UV, stb.

Kerülendő anyagok Reaktív vagy összeférhetetlen a következő anyagokkal: oxidáló anyagok. Enyhén reaktív vagy összeférhetetlen a következő anyagokkal: savak és lúgok. (exoterm reakción); Heves reakcióba lép: peroxides.

Veszélyes bomlástermékek Hőre bomló termékek. A bomlástermékek között lehetnek a következő anyagok: szén-oxidok (CO, CO2.)

11. Toxikológiai információk

Lehetséges akut egészségi hatások

Belélegzés

Lenyelés

Bőrrel érintkezés Veszélyes a következő kitettségi útvonalon: bőrre jutás (irritatív).

Szembe jutás Veszélyes a következő kitettségi útvonalon: érintkezés a szemmel (irritatív).

Akut toxicitás

| Hatóanyag neve | Teszt | Eredmény | Útvonal | Faj |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sztirol | LD50 LD50 LD50 LC50 | 2650 mg/kg 316 mg/kg >1500 mg/kg 12000 mg/m3 (4óra) | Orális Orális Orális Belélegzés | Patkány Egér Emlős Patkány |

Lehetséges krónikus egészségi hatások

Karcinogenitás Minősített 2B (Valószínűleg humán.) által IARC [Sztirol].

Mutagenitás Nem áll rendelkezésre.

Teratogén hatás Nem áll rendelkezésre.

Fejlődési hatások A férfi nemzőszervekre nézve nem mérgező. [Sztirol]

Túlzott behatás jelei/tünetei

Belélegzés Veszélyes a következő kitettségi útvonalon: belélegzés.

Lenyelés Nem áll rendelkezésre.

Bőrrel érintkezés Veszélyes a következő kitettségi útvonalon: bőrre jutás (irritatív). A bőrgyulladást viszketés, hámlás, kivörösödés, esetleg felhólyagosodás jellemzi.

Szembe jutás Veszélyes a következő kitettségi útvonalon: érintkezés a szemmel (irritatív).

Célszervek A következő szervek sérülését okozó anyagot tartalmaz: tüdő, a reproduktív rendszer, máj, felső légút, bőr, központi idegrendszer (CNS), szem, lencse vagy szaruhártya.

12. Ökológiai információk

Ökotoxicitási adatok Vízi ökotoxicitás

Akut toxicitás

| Hatóanyag neve | Faj | Időszak | Eredmény |
| --- | --- | --- | --- |
| Sztirol | Selenastrum apricornutum (EC50) Daphnia magna (EC50) Pimephales promelas (LC50) Lepomis macrochirus (LC50) | 48 óra 48 óra 96 óra 96 óra | 0.56 mg/l 4.7 mg/l 4 - 29 mg/l 25.05 mg/l |

Egyéb ökológiai információk

Tartósság/lebomló képesség Nem áll rendelkezésre.

Biológiai felhalmozódási képesség

| Hatóanyag neve | LogPow | BKF | Potenciál |
| --- | --- | --- | --- |
| Sztirol | 2.95 | 13.5 | kicsi/alacsony |

Egyéb nem kívánt hatások

13. Ártalmatlanítási szempontok

A készítmény maradékainak kezelése és ártalmatlanítása a 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendeletben [módosítja: 340/2004 (XII. 22. Korm. rendelet; 313/2005. (XII. 25.) Korm. r.] és a 16/2001. (VII. 18) KöM. rendeletben [módosítja: 22/2004 (XII. 11. KvVM rendelet.] foglaltak szerint.

Hulladék elhelyezési módszerek: Amikor csak lehetséges, a hulladék keletkezését el kell kerülni vagy minimálisra kell csökkenteni. Kerüljék a kiömlött vagy kiszivárgott anyagok továbbterjedését és érintkezését a talajjal, vízfolyásokkal, lefolyókkal és csatornákkal. A termék, illetve oldatainak és esetleges melléktermékeinek az ártalmatlanításánál tiszteletben kell tartani a hatályos környezetvédelmi és hulladék-ártalmatlanítási törvényes előírásokat, valamint a vonatkozó helyi hatósági követelményeket.

Európai Hulladékkatalógus (EHK) 07 02 99

Veszélyes Hulladék Igen.

További információk

14. Szállítási információk

Szárazföldi - Út/vasút (ADR/RID besorolás)

UN - szám UN1866

Helyes szállítási név GYANTAOLDATOK

ADR/RID-osztály 3

Csomagolási csoport III

ADR/RID-címke

Egyéb A veszély azonosító száma: 30

Korlátozott mennyiség

LQ7

CEFIC Tremcard

30GF1-III

Megjegyzések:

Speciális szállítási óvintézkedések: 640 E

Csomagolás < 450L: Nincs veszélyes anyagként besorolva.

Tenger (IMO/IMDG besorolás)

UN - szám UN1866

Helyes szállítási név GYANTAOLDATOK

IMDG osztály3

Csomagolási csoport III

IMDG-címke

Egyéb

Ütemtervek vészhelyzet esetére (EmS)

F-E, S-E

Megjegyzések:

Csomagolás <30L: Nincs veszélyes anyagként besorolva.

15. Szabályozási információk

A besorolás és címkézés a 67/548/EGK és az 1999/45/EK Irányelvek alapján (beleértve a módosításokat) lettek meghatározva, és tekintetbe veszik a termék rendeltetését.

A termék használata A besorolás és címkézés a 67/548/EGK és az 1999/45/EK Irányelvek alapján (beleértve a módosításokat) lettek meghatározva, és tekintetbe veszik a termék rendeltetését.

- Ipari alkalmazások.

EU előírások

Veszélyjelző szimbólum vagy szimbólumok

Xn Ártalmas

Kockázati R- mondatok

R10- Kevésbé tűzveszélyes.

R20- Belélegezve ártalmas.

R36/38- Szem- és bőrizgató hatású.

Biztonsági S- mondatok

S16- Gyújtóforrástól távol tartandó - Tilos a dohányzás.

S23- A keletkező gőzt nem szabad belélegezni.

S33- A sztatikus feltöltődés ellen védekezni kell.

S51- Csak jól szellőztetett helyen használható.

Tartalmaz Sztirol

Gyermekvédelem Nem alkalmazható.

Tapintási veszélyre figyelmeztetés Nem alkalmazható.

Nemzeti előírások

1.  REACH nemzetközi szabályozás:

Az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete (2007. május 29.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK biztonsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről.

2.  Veszélyes anyagokkal kapcsolatos rendeletek:

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról [módosítja: 2004. évi XXVI. tv; 2004. évi CXL. tv.; 2005. évi CXXVII. tv.] és vonatkozó rendeletei: 44/2000. (XII. 27.) EüM. rendelet [módosítja: 33/2004. (IV. 26.) EszCsM; 60/2005. (XII. 20.) EüM r.; 3/2006. (I. 26.) EüM r.; 1/2005 (I. 7.) FVM r.; 61/2004 (VIII. 11.) ESzCsM r.; 73/2004 (VIII. 11.) ESzCsM r.; 26/2007. (VI. 7.) EüM rendelet]

3.  Veszélyes hulladékra vonatkozó előírások:

98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet [módosítja: 340/2004 (XII. 22. Korm. rendelet; 313/2005. (XII. 25.) Korm. r.]

16/2001. (VII. 18.) KöM. rendelet 16/2001. (VII. 18) KöM. rendeletben [módosítja: 22/2004 (XII. 11. KvVM rendelet.]

4.  Vízszennyezéssel kapcsolatos rendeletek:

220/2004 (VII. 21.) Korm rendelet, [módosítja: 368/2004 (XII. 26.) Korm. r.; 340/2004 (XII. 22.) Korm. r.; 208/2006. (X. 16.) Korm. rendelet]

5.  Munkavédelemre vonatkozó előírások:

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről, módosításai és vonatkozó NM, MüM rendeletei.

16. Egyéb információk

Az R- mondatok teljes szövege a 2. és a 3. fejezetek szerint - Magyarország

R10- Kevésbé tűzveszélyes.

R20- Belélegezve ártalmas.

R36/38- Szem- és bőrizgató hatású.

A besorolások teljes szövege a 2. és a 3. fejezetek szerint - Magyarország

Xn - Ártalmas

Xi - Irritatív

AROPOL® is a registered trademark (Védjegyek) of Ashland.

Címke-kód: R100E

A nyomtatás időpontja: 2007-10-09.

Kiadás időpontja: 2005-12-01

Átdolgozás időpontja: 2007-10-01

Készítette: Ashland - European Shared Business Services