# 1.	A Készítmény neve és a vállalkozás azonosítása

# Biresin CR82 Harz (A)

# Termelési adatok

Gyártó:	Sika Deutschland GmbH

Utca/Postafiók:	Kornwestheimer Str. 107

Város/Irányítószám:	D-70439 Stuttgart

Ország:	Németország

Telefon:	0711-8009-0

Telefax:	0711-8009-321

Általános információk:	Ipari felhasználás

Forgalmazó:	Novia Kft

Utca/házszám:	Nagy Lajos király útja 108.

Város/Irányítószám:	H-1149 Budapest

Ország:	Magyarország

Telefon:	36(1)222-1112

Telefax:	36(1)222-1105

Sürgősségi telefon: Az egészségügyi információ adásáért felelős ETTSZ címe és sürgősségi telefonszáma:

1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. Telefon: +36 80 20 11 99

+36 1 476 6400

+36 1 476 6464

# 2.	A veszély azonosítása

Veszélyesség megjelölése

Xi	irritatív

N	környezetre veszélyes

Veszély-meghatározó komponens(ek)

Alkil amino polioxialkilenol,Propilén karbonát,Petróleum párlat

R-mondatok

R36	Szemizgató hatású.

S-mondatok

S26		Ha szembe jut, bõ vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni.

S51	Csak jól szellőztetett helyiségben használható

3.Összetétel/az alkotórészekre vonatkozó információ

A 67/548/EU irányelv értelmében az egészséget veszélyeztető vagy környezetkárosító anyagok.

Kémiai jellemzés

Modifikált epoxigyanta

| Veszélyes anyag | CAS szám | Koncentrácio | EU szám | Besorolás |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,6-bis(2,3-epoxpropoxy)hexane | 16096-31-4 | 10 - 25 % | 240-260-4 | Xi, R36/38,43,52/53 |
| bisphenol A-(epichlorhydrin) | 25068-38-6 | 50 - 100 % | 500-033-5 | Xi,N, R36/38,43,51/53 |

4.	Elsősegély nyújtási intézkedések

Elsősegély-teendők / általános előírások.

Az orvosnak minden esetben mutassa meg a biztonsági adatlapot.

Elsősegély-teendők / belélegzés után.

Panaszok esetén kérjen orvosi kezelést.

Elsősegély-teendők / bőrrel való érintkezés után.

Bőrrel való érintkezés esetén azonnal lemosandó vízzel és szappannal. Hosszan tartó bőrirritáció esetén orvoshoz kell fordulni.

Elsősegély-teendők / szemmel való érintkezés után.

Szembe kerülés esetén, azonnal bő vízzel mosni kell a szemet 15 percen keresztül. Azonnal hívjon orvost.

Elsősegély-teendők / lenyelés után. Ne indítson meg hányást. Azonnal hívjon orvost.

# 5.	Tűzvédelmi intézkedések

Alkalmas oltószerek

Összeegyeztethető minden használatos oldószerrel.

Robbanásveszély a termék bomlástermékeiből vagy a keletkező gázokból származóan

Tűz esetén felszabadulhat:

Szénmonoxid (CO)

Széndioxid (CO2)

Nitrogénoxidok (NOx)

Egyéb információk

Az égési maradványokat és a szennyezett oltóvizet a helyi hatósági előírásoknak megfelelően kell eltávolítani. A szennyezett oltóvizet külön kell gyűjteni, nem juthat a csatornahálózatba.

# 6.	Intézkedés baleset esetén

Személyekre vonatkozó biztonsági teendők.

Gondoskodjon kielégítő mértékű szellőztetésről.

Személyi védőöltözéket kell alkalmazni.

Gőzök/por/aeroszol behatása esetén használjon légzésvédő készüléket.

Környezetvédelmi teendők.

Ne engedje a csatornahálózatba vagy vizekbe jutni.

Gáz kiszabadulása vagy vizekbe, talajba vagy csatornahálózatba jutása

esetén értesítse az illetékes hatóságokat.

Felszedés/megkötés

Folyadékmegkötő anyaggal (pl. homokkal, fűrészporral, általános megkötővel) itassa fel.

A felszedett anyagot a Hulladékkezelés c. fejezet szerint kezelje.

# 7. Kezelés és tárolás

Kezelés

A biztonságos bánásmódra vonatkozó előírások.

Lásd a 8. fejezetben a személyi védőfelszerelésekre vonatkozóan.

Tűz-, és robbanásvédelmi előírások Nem alkalmazható.

Tárolás

A raktárhelyiségekkel és tartályokkal szembeni követelmények. A tartályokat szorosan lezárva, száraz, hűvös, jól szellőző helyiségben kell tárolni.

Együtt-tárolásra vonatkozó előírások.

Élelmiszertől, italtól és takarmánytól távol tartandó.

A tárolási feltételekre vonatkozó további közlések. Fagytól óvni kell.

Hőségtől és közvetlen napsugárzástól óvni kell. Légnedvességtől és víztől óvni kell.

# 8. Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem

Expozíciós határértékek - expozíciós korlátozás:

A következő anyagokra a 25./2000. (IX. 30.) EüM-SZCSM együttes rendelet alapján szabályozás nem vonatkozik.

Alkil amino polioxialkilenol, Propilén karbonát, Petróleum párlat

Személyi védőfelszerelések

általános óvintézkedések

Gondoskodni kell a munkahely megfelelő szellőzéséről és

pormentesítéséről.

A szemmel és a bőrrel való érintkezés kerülendő.

Használjon kézvédő krémet vagy védőkesztyűt.

A szennyezett, átitatott ruházatot azonnal el kell távolítani.

Ne egyen, igyon, vagy dohányozzon munkavégzés során.

Mosson kezet munka után és a szünetekben.

Légzésvédelem

Védőálarc nem szükséges.

Kézvédelem

Butil-/Nitrilkaucsuk védőkesztyű

Szemvédelem Védőszemüveg

A test védelme Munkaruházat

# 9.	Fizikai és kémiai tulajdonságok

Külső megjelenés képe.

Alak	folyékony

Színek	sárgás

Szag	jellegzetes

Biztonsági szempontból lényeges	Módszer

Lobbanáspont	> 101 °C

Sűrűség 20°C-on	kb 1 g/cm3

Viszkozitás 25°C-on	kb 110 mPa*s

# 10.	Stabilitás és reakcióképesség

Elkerülendő anyagok/veszélyes reakciók

Előírásszerű tárolás és kezelés mellett nincsenek veszélyes reakciók.

Hőbomlás és veszélyes bomlástermékek

Előírás szerinti felhasználás mellett nincs lebomlás.

# 11.	Toxikológiai információk

Behatás toxikológiai (eü-i) kihatásai és tünetei:

A következő veszélyes anyagokra nem tartalmaz szabályozást a 2001/58/EG rendelet

Alkil amino polioxialkilenol,

Propilén karbonát

Petróleum párlat

Termékinformáció:

A besorolást a (1999/45/EG) gyártási irányelv számítási eljárása alapján végeztük el. A terméknek bőrre, légzőszervekre és a szemre való hatásakor irritáció lehetséges.

Az összetevőkre vonatkozó információk:

További toxikológiai adatok

Bőrrel érintkezve:		Irritáció.

Szemmel érintkezve:		Irritáció.

Belégzésekor:			Irritáció.

Lenyelésekor:	Kis mennyiségben is egészségkárosodást okozhat.

# Ökológiai információk

A következő veszélyes anyagokra nem tartalmaz szabályozást a 2001/58/EG rendelet a

Alkil amino polioxialkilenol

Propilén karbonát

Petróleum párlat

Egyéb információk

Ne engedje a maradék anyagot csatornába, szennyvizekbe vagy

talajba jutni.

# 13.	Ártalmatlanítási szempontok

A készítmény maradékainak kezelése és ártalmatlanítása a 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendeletben [módosítja: 340/2004 (XII. 22. Korm. rendelet; 313/2005. (XII. 25.) Korm. r.] és a 16/2001. (VII. 18) KöM. rendeletben [módosítja: 22/2004 (XII. 11. KvVM rendelet.] foglaltak szerint.

Termék

Javaslatok

Az előírások betartása mellett veszélyeshulladék-kezelés céljából egy

veszélyeshulladék-kezelő helyre kell szállítani.

Szennyezett csomagolóanyag Javaslatok A tökéletesen kiürített csomagolóeszközök újrafeldolgozásba adhatók.

# 14. Szállítási információk

# ADR/RID

# További adatok

Nem veszélyes anyag.

# IMO/IMDG

# Vizeket szennyező no

További adatok

Nem veszélyes anyag.

# IATA/ICAO

# További adatok

Nem veszélyes anyag.

15. Szabályozási információk

Az EU-irányelveknek megfelelő megjelölés és besorolás

A besorolás és a címkézés a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelvek alapján (beleértve a módosításokat) lettel meghatározva, és tekintetbe veszik a termék rendeltetését.

Ipari alkalmazások.

Veszély-jelek

Xi	ingerlő

Veszély-meghatározó komponens(ek) címkézéshez

Alkil amino polioxialkilenol,Propilén karbonát,Petróleum párlat

R-mondatok

R36	Szemizgató hatású.

S-mondatok

S26		Ha szembe jut, bõ vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni.

S51	Csak jól szellőztetett helyiségben használható

Nemzeti előírások:

1.  REACH nemzetközi szabályozás:

Az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete (2007. május 29.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK biztonsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről.

2.  Veszélyes anyagokkal kapcsolatos rendeletek:

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról [módosítja: 2004. évi XXVI. tv; 2004. évi CXL. tv.; 2005. évi CXXVII. tv.] és vonatkozó rendeletei: 44/2000. (XII. 27.) EüM. rendelet [módosítja: 33/2004. (IV. 26.) EszCsM; 60/2005. (XII. 20.) EüM r.; 3/2006. (I. 26.) EüM r.; 1/2005 (I. 7.) FVM r.; 61/2004 (VIII. 11.) ESzCsM r.; 73/2004 (VIII. 11.) ESzCsM r.; 26/2007. (VI. 7.) EüM rendelet]

3.  Veszélyes hulladékra vonatkozó előírások:

98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet [módosítja: 340/2004 (XII. 22. Korm. rendelet; 313/2005. (XII. 25.) Korm. r.]

16/2001. (VII. 18.) KöM. rendelet 16/2001. (VII. 18) KöM. rendeletben [módosítja: 22/2004 (XII. 11. KvVM rendelet.]

4.  Vízszennyezéssel kapcsolatos rendeletek:

220/2004 (VII. 21.) Korm rendelet, [módosítja: 368/2004 (XII. 26.) Korm. r.; 340/2004 (XII. 22.) Korm. r.; 208/2006. (X. 16.) Korm. rendelet]

5.  Munkavédelemre vonatkozó előírások:

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről, módosításai és vonatkozó NM, MüM rendeletei.

Az adatlapot kiállította Polychem Kft.

Az adatlapon található adatok a tudomány mai állását tükrözik. Leírják termékeinket a biztonsági követelményekre nézve, de nem szavatolják az egyes tulajdonságait a termékeknek. Minden esetben az Műszaki Adatlap és az Általános Üzleti Feltételek az irányadóak.

Kapcsolattartó személy: Bendes Zoltán okleveles vegyészmérnök.

| Dátum: 2009.07.19 | Cégszerű aláírás |
| --- | --- |