Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint

VIAPAL VUP 4627 BEMT/56

_________________________________________________________________________________

Anyagkód: S203406

Változat 5 - /H / 03.03.2005 Kiállítás dátuma : 01.05.2007

_________________________________________________________________________________

1. Készítmény neve

Kereskedelmi megnevezés

VIAPAL VUP 4627 BEMT/56

Anyagmegjelölés

Telítetlen poliészter, alacsony sztirol emisszió, előgyorsított, extra stabilizált, tixotrop

CAS: 100-42-5

EU: 202-851-5

Tervezett alkalmazás /tervezett használat:

kötőanyag

A cég neve

Cég

Surface Specialties Austria GmbH

Bundesstr. 175

8402 Werndorf bei Graz

Telefon-sz. : +43 (0) 50399-0

Fax: +43 (0) 50399-1249

Segélykérő telefon :

| Sürgősségi telefon Magyarországon: ETTSZ | 1096 Budapest Nagyvárad tér 2. | Forgalmazó: | NOVIA Kft. H-1149 Budapest Nagy Lajos kir. útja 108 |
| --- | --- | --- | --- |
| Telefon: | 06-81-201199 (zöldszám) 36-1-476-6400 36-1-476-6464 | Telefon: Fax: | +36 1 222 1112 +36 1 222 1105 |

_________________________________________________________________________________

2. A veszély azonosítása

Xn,Ártalmas

R-mondatok: R10- Kevésbé tűzveszélyes.

R20- Belélegezve ártalmas.

R36/38- Szem- és bőrizgató hatású.

Tartalmaz ftál anhidridet és Fatty savat, C6-19-szénlánc, kobalt(2+) sót. Allergiás reakciókat okozhat.

_________________________________________________________________________________

3. Összetétel/az alkotórészekre vonatkozó információ

Sztirol

Koncentráció : 44 %

CAS-szám: 100-42-5

EINECS-szám: 202-851-5

| R 10 | Xn; R 20 | Xi; R 36/38 |

Metanol

Koncentráció : 0,2 %

CAS-szám: 67-56-1

EINECS-szám: 200-659-6

| F; R 11 | T; R 23/24/25, 39/23/24/25 |

Az R-mondatok teljes szövege megtalálható a 16. fejezetben

___________________________________________________________________

4. Elsősegélynyújtási intézkedések

Általános tájékoztató

Az elpiszkolódott, átitatott ruházatot azonnal húzzuk le.

Belégzés után

Az érintettet vigyük friss levegőre , és helyezzük nyugalomba.

Panaszok esetén vigyük orvoshoz.

Bőrre kerülés után

Bőrrel érintkezve mossuk le azonnal vízzel és szappannal.

Tartós bőrirritáció esetén keressük fel az orvost.

Szembekerülés után

Szembe kerüléskor öblítsünk alaposan sok vízzel, és forduljunk orvoshoz.

Lenyelést követően

Ne indítsunk be hányást.

Hívjunk azonnal orvost, és mutassuk be a biztonsági adatlapot.

Tünetek

fejfájás

kábultság

szédülés

Kezelés

A tünetek szerint kell kezelni.

_________________________________________________________________________________

5. Tűzvédelmi intézkedések

Alkalmas oltószerek

széndioxid

oltópor

vízpermetsugár

hab

Biztonsági okból alkalmatlan oltószerek

teljes vízsugár

Az anyag, égéstermékei vagy a keletkező gázok által okozott különleges veszélyek.

Tűz esetén veszélyt okozó füstgázok: szénmonoxid (CO).

Bizonyos égési körülmények között egyéb mérgező anyagok nyomai nem zárhatók ki.

Szerves anyagok füstgázait alapvetően légzést mérgezőnek kell tekinteni.

Különleges védőfelszerelés tűzoltásnál

Tűz esetén viseljünk megfelelő légzésvédő készüléket.

További adatok

Erős koromfejlődés közben elég.

A veszélyeztetett tartályokat hűtsük vízsugárral.

Az égés maradékait és a szennyezett oltóvizet a helyi hatósági előírások szerint ártalmatlanítani kell.

_________________________________________________________________________________

6. Intézkedések baleset esetén

Környezetvédelmi intézkedések

Akadályozzuk meg behatolását a földbe, vizekbe és a csatornázásba.

Ha a termék bejutott a csatornázásba, azonnal értesítsük az illetékes hatóságokat.

A tisztításra/felvételre vonatkozó eljárások

Folyadék megkötő anyaggal (pl. homok, kovaföld, általános megkötő anyag) vegyük fel.

A felvett anyagot az ártalmatlanítási fejezet szerint kezeljük.

7. Kezelés és tárolás

Kezelés

Gondoskodjunk jó teremszellőzésről, adott esetben munkahelyi elszívásról.

A feldolgozás és kezelés során ügyeljünk az érvényes MAK értékek és a BG-irányelvek betartására.

Intézkedjünk az elektrosztatikus feltöltődés elkerülésére.

Gondoskodjunk a helység jó elszívásáról a padlószinten is (a gőzök nehezebbek a levegőnél).

Tárolás

Tartsuk távol tűzforrásoktól - ne dohányozzunk.

Intézkedjünk az elektrosztatikus feltöltődés elkerülésére.

A gőzök levegővel robbanékony keverékeket képezhetnek.

Vegyük figyelembe a megelőző üzemi tűzvédelem általános szabályait.

A tartályokat tartsuk szorosan zárva, és hűvös, jól szellőztetett helyen tároljuk.

Ne tegyük ki hosszabb hőhatásnak.

A direkt napsugárzástól óvni kell.

Csomagolóanyagok

Használja az eredeti tárolóedényt.

Tűzveszélyességi osztály B

_________________________________________________________________________________

8. Az expozíció ellenőrzése

Expoziciós határértékek - expoziciós korlátozás

| CAS szám | Határérték | Jellemző tulajd. | BEM |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ÁK | CK |  |  |
| Sztirol 100-42-5 B-000993 | 50 mg/m3 | 50 mg/m3 | i (ingerlõ anyag), VI. kategória (Irreverzibilis károsodást okozó anyagok) | Vizelet mandulasav: 740 mikromol/mmol kreatinin. Mintavétel ideje: Munkahét végén. Mûszak után. |
| Metanol 67-56-1 | 260 mg/m3 | 1040 mg/m3 | b (bõrön át is felszívódó anyag), i (ingerlõ anyag), II. kategória (Felszívódva ható anyagok). | - |

A 25/2000. (IX. 30.) EüM-SZCSM együttes rendelet szerint.

Személyes védőfelszerelés

Általános óvintézkedések

Ne lélegezzük be a gőzöket.

Kerüljük az érintkezést a szemekkel és a bőrrel.

Higiéniai intézkedések

Azonnal húzzuk le az elszennyeződött vagy átitatott ruházatot.

Megelőző kézvédelem kézvédő krémmel.

A szünetek előtt és munka végeztével mossunk kezet.

Tartsuk távol élelmiszerektől és italoktól.

Munka közben ne dohányozzunk, együnk vagy igyunk.

Ügyelni kell a vegyi anyagok kezelésénél szokásos elővigyázatossági rendszabályok betartására.

Személyi védelem:

1.	Légzésvédelem: MSZ-EN 143 OV, ill. MSZ-EN 141 A vagy ennél magasabb fokozatú védelmet nyújtó eszköz használata ajánlott.   (Javasolt: A-P1 kombinált szűrő)

2.	Bőr- és testfelület védelme: EN 369 szabványnak megfelelő védőeszköz védőruha használata ajánlott

3.	Kézvédelem: MSZ-EN 374 szerinti védőkesztyű használata ajánlott Vegyszerártalmak ellen min. 30 perces védelemmel. Adatok a kesztyű anyagára vonatkozóan [típus, vastagság, áthatolási idő/viselési időtartam, használati vastagság): nitrilgumi, rétegvastagság 0,4 mm, áttörési idő >480 perc / egyszer használatos kesztyű: nitrilgumi, rétegvastagság 0,11 mm, áttörési idő: 10 perc.

4.   Szemvédelem: MSZ-EN 166 szerinti védőszemüveg javasolt

A környezeti behatás korlátozása és felügyelete: Lásd az EU környezetvédelemre vonatkozó törvényi

előírásokat.

__________________________________________________________________________________________

9. Fizikai és kémiai tulajdonságok

Általános tájékoztató:

Megjelenés: szerkezeti viszkozitással bír

Szín : kék ,zavaros

Szag : sztirolszagú

Egészségvédelemre és környezetvédelemre, valamint biztonságra vonatkozó előírások:

forrási tartomány: 100 - 200 °C

Lobbanáspont 34 °C

Módszer : DIN EN ISO 1523

Gyulladási hőmérséklet > 400 °C

Módszer : DIN 51794

Alsó robbanási határ 1,1 %(V)

Felső robbanási határ 8 %(V)

Gőznyomás < 6,5 mbar (20 °C)

Sűrűség 1,065 g/cm3 (20 °C)

Módszer : DIN EN ISO 2811-2

Vízoldhatóság: oldhatatlan

(20 °C)

Viszkozitás struktúrviszkózus

További adatok (fiz.-kém.):

A gőznyomásra, gyulladási hőmérsékletre és robbanási határokra vonatkozó adatok az oldószer/oldószer keverékre vonatkoznak.

_________________________________________________________________________________

10. Stabilitás és reaktivitás

Elkerülendő körülmények:

Levegőben gyúlékony keverékek képződhetnek a lobbanáspont fölé való melegítéskor és/ vagy

permetezéskor vagy ködszórásnál.

Hőfelszabadulás melletti polimerizáció.

Hőbomlás

Előírás szerinti használat esetén nincs bomlás.

Veszélyes reakciók:

Peroxidokkal és más reaktin anyagokkal reakcióba lép.

_________________________________________________________________________________

11. Toxikológiai adatok

Behatás toxikológiai (eü-i) kihatásai és tünetei:

Termékinformáció:

A sztiroltartalmú telítetlen poliésztergyanták izgatják a szemet, bőrt és a légutakat.

A besorolást a (1999/45/EG) gyártási irányelv számítási eljárása alapján végeztük el.

Az összetevökre vonatkozó információk:

Sztirol ( CAS-szám: 100-42-5 , EINECS-szám: 202-851-5 )

Akut toxicitás: LD50-orálisan, patkány > 2000 mg/kg

Akut toxicitás: LC50- belégzés, patkány = 27,2 mg/l/4h

Szem- és bőrizgató hatású, izgatja a légutakat.

Bőrszenzibilizálás: negatívak (tengerimalac).

Ismételt behatás esetén mérgező, máj károsodást okozhat. A légutak irritációját okozhatja. Kihatással

van a központi idegrendszerre.

Mutánsok: nem mutagén

Rákkeltő hatás: a rákkeltő hatás korlátozott mértékben bizonyított.

Szaporodási toxicitás: Állatkísérletben nem befolyásolja a szaporodási képességet. Állatoknál magzati

károsodás az anya mérgezése esetén megfigyelhető.

Metanol ( CAS-szám: 67-56-1 , EINECS-szám: 200-659-6 )

Akut toxicitás: LD50-orálisan, patkány > 2000 mg/kg

Akut toxicitás: halálos dózis bőrön át, nyúl > 2000 mg/kg

Akut toxicitás: vakság, kóma, halálozás, központi légzésleállás.

Akut toxicitás: belégzés, lásd. TLV-MAK, narkotikus hatásu.

Szemirritációk: reverzibilis szaruhártya . opaleszcencia, erős kivörösödés és ödéma.

Magzatkárosító hatás: a magzat az anyaméhben károsodhat.

_________________________________________________________________________________

12. Ökológiai információk

Termékinformáció:

Akadályozzuk meg behatolását a földbe, vizekbe és a csatornázásba.

Az összetevökre vonatkozó információk:

Sztirol ( CAS-szám: 100-42-5 , EINECS-szám: 202-851-5 )

Halak: LC 50, 96 ó: >1-10< mg/l

Vízibolhára: EC50, 48 ó; >1-10< mg/l

Algákra: EC50, 72 ó; >1-10< mg/l

Bakteriális gátlás: EC50; 16 h; 72 mg/l

Könnyen lebomló anyag.

A szervezetben említésre méltó felhalmozódás nem várható.

Metanol ( CAS-szám: 67-56-1 , EINECS-szám: 200-659-6 )

Halak: LC 50, 96 ó: >100 mg/l

Természetben való felhalmozódás és a táplálkozási láncba való bejutás: csekély (log Pow < 3).

Könnyen lebomló anyag.

_________________________________________________________________________________

13. Ártalmatlanítási szempontok

A készítmény maradékainak kezelése és ártalmatlanítása a 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendeletben [módosítja: 340/2004 (XII. 22. Korm. rendelet; 313/2005. (XII. 25.) Korm. r.] és a 16/2001. (VII. 18) KöM. rendeletben [módosítja: 22/2004 (XII. 11. KvVM rendelet.] foglaltak szerint.

Termék

Elégetés alkalmas égetőműben, a hatósági előírásokat azonban figyelembe kell venni.

Tisztítatlan csomagolás

Szennyeződött csomagolás optimálisan kiürítendő , megfelelő tisztítás után újra használható.

_________________________________________________________________________________

14. Szállítási információk

ADR 3 / III UN-szám :1866 Veszélyességi szám 30

GYANTAOLDAT

S. P. 640E

RID 3 / III UN-szám :1866 Veszélyességi szám 30

GYANTAOLDAT

S. P. 640E

IMDG 3 / III UN number :1866 EMS: F-E, S-E

RESIN SOLUTION, flammable

IATA 3 / III UN number :1866

RESIN SOLUTION, flammable

Kiegészítő utalások

Postai szállítás: Nem megengedhető

A 450 l-nél kisebb kiszerelési egységeknél: Szállítás a 2.2.3.1.5. alfejezet szerint (ADR/RID)

_________________________________________________________________________________

15. Szabályozási információk

Az EU-irányelveknek megfelelő megjelölés és besorolás

kötelezően jelölendő

Veszély-jelek

Xn ÁRTALMAS

Veszély-meghatározó komponens(ek) címkézéshez

Sztirol

R-mondatok

R10-   Kevésbé tűzveszélyes.

R20-  Belélegezve ártalmas.

R36/38-  Szem- és bőrizgató hatású.

S-mondatok

S24-  A bőrrel való érintkezés kerülendő.

S26-  Ha szembe jut, bő vízzel ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni.

S51-  Csak jól szellőztetett helyen használható.

Meghatározott készítmények különleges megjelölése

Tartalmaz ftálsav anhidridet és Fatty savat, C6-19, kobalt(2+) sókat. Allergiás reakciókat okozhat.

Nemzeti előírások:

1.  REACH nemzetközi szabályozás:

Az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete (2007. május 29.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK biztonsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről.

2.  Veszélyes anyagokkal kapcsolatos rendeletek:

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról [módosítja: 2004. évi XXVI. tv; 2004. évi CXL. tv.; 2005. évi CXXVII. tv.] és vonatkozó rendeletei: 44/2000. (XII. 27.) EüM. rendelet [módosítja: 33/2004. (IV. 26.) EszCsM; 60/2005. (XII. 20.) EüM r.; 3/2006. (I. 26.) EüM r.; 1/2005 (I. 7.) FVM r.; 61/2004 (VIII. 11.) ESzCsM r.; 73/2004 (VIII. 11.) ESzCsM r.; 26/2007. (VI. 7.) EüM rendelet]

3.  Veszélyes hulladékra vonatkozó előírások:

98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet [módosítja: 340/2004 (XII. 22. Korm. rendelet; 313/2005. (XII. 25.) Korm. r.]

16/2001. (VII. 18.) KöM. rendelet 16/2001. (VII. 18) KöM. rendeletben [módosítja: 22/2004 (XII. 11. KvVM rendelet.]

4.  Vízszennyezéssel kapcsolatos rendeletek:

220/2004 (VII. 21.) Korm rendelet, [módosítja: 368/2004 (XII. 26.) Korm. r.; 340/2004 (XII. 22.) Korm. r.; 208/2006. (X. 16.) Korm. rendelet]

5.  Munkavédelemre vonatkozó előírások:

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről, módosításai és vonatkozó NM, MüM rendeletei.

_________________________________________________________________________________

16. Egyéb

Az R-mondatok teljes szövege megtalálható a 2. fejezetben

R10- Kevésbé tűzveszélyes.

R11- Tűzveszélyes

R20- Belélegezve ártalmas.

R23/24/25- Belélegezve, bőrrel érintkezve és lenyelve mérgező.

R36/38- Szem- és bőrizgató hatású.

R39/23/24/25-  Belélegezve, bőrrel érintkezve és lenyelve mérgező: nagyon súlyos, maradandó

egészségkárosodást okozhat.

Továbbképzésre vonatkozó tanácsok: -

Javasolt felhasználási korlátozások (a szállító nem kötelező jellegű javaslata): -

Felhasznált irodalom/források: -

Ez a biztonsági adatlap a gyártó által rendelkezésre bocsátott dokumentációk alapján készült, és megfelel a 2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról és módosítása valamint vonatkozó rendeletei, 44/2000. (XII. 27.) EüM. rendelet és módosítása a 33/2004. (V.26.) ESZCSM rendelet  (a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól) előírásainak.

felhasználó köteles minden olyan hatályos jogszabályi előírást betartani, amely a termékkel folytatott tevékenységre vonatkozik.

A biztonsági adatlapban előforduló rövidítések teljes szövege:

(*) Módosításra került részek: -

Tájékoztatási kapcsolat

Lépjen kapcsolatba a helyi szállítóval vagy forgalmazóval.

Novia Kft.

1149 Budapest, Nagy Lajos kir. útja 108

Tel./Fax. +36 1 222 1112; +36 1 222 1105

www.novia.hu novia@novia.hu

_________________________________________________________________________________