Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint

Beschleuniger Co 1 Oldal 1/6

_________________________________________________________________________________

Anyagkód: S200443

Változat 3 – 1 /H / 02.03.2005 Nyomtatási dátum : 04.04.05

_________________________________________________________________________________

1. Vegyi anyag neve

Kereskedelmi megnevezés

Beschleuniger Co 1

Anyagmegjelölés

Kobaltok

Tervezett alkalmazás /tervezett használat:

adalékanyag

A gyártó cég neve

Surface Specialties Austria GmbH

Bundesstr. 175

8402 Werndorf bei Graz

Telefon-sz. : +43 (0) 50399-0

Fax: +43 (0) 50399-1249

A

| Sürgősségi telefon Magyarországon: ETTSZ | 1096 Budapest Nagyvárad tér 2. | Forgalmazó: | NOVIA Kft. H-1149 Budapest Nagy Lajos kir. útja 108 |
| --- | --- | --- | --- |
| Telefon: | 06-81-201199 (zöldszám) 36-1-476-6400 36-1-476-6464 | Telefon: Fax: | +36 1 222 1112 +36 1 222 1105 |

_________________________________________________________________________________

2. A veszély azonosítása

__

Xn, Ártalmas

R-mondatok: R10- Kevésbé tűzveszélyes.

R20- Belélegezve és bőrrel érintkezve ártalmas.

R38- Bőrizgató hatású.

R43- Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet).

_________________________________________________________________________________

3. Veszélyesség szerinti besorolás

Xilol

Koncentráció : 90,9 %

CAS-szám: 1330-20-7

EINECS-szám: 215-535-7

| R 10 | Xn; R 20/21 | Xi; R 38 |

Fatti sav C6-19-branched, kobalt só

Koncentráció : 6,7 %

CAS-szám: 68409-81-4

EINECS-szám: 270-066-5

| Xn; R 22 | Xi; R 38 | R 43 |

Nafta (petroleum), alacsony forráspontú nafta

Koncentráció : 2 %

CAS-szám: 64742-48-9

EINECS-szám: 265-150-3

| Xn; R 65 | R 66 |

Az R-mondatok teljes szövege megtalálható a 16. fejezetben

_________________________________________________________________________________

4. Elsősegélynyújtási intézkedések

Általános tájékoztató

Az elpiszkolódott, átitatott ruházatot azonnal húzzuk le.

Belégzés után

Az érintettet vigyük friss levegőre , ée helyezzük el nyugodtan.

Panaszok esetén vigyük orvoshoz.

Bőrre kerülés után

Bőrrel érintkezve mossuk le azonnal vízzel és szappannal.

Tartós bőrirritáció esetén keressük fel az orvost.

Szembekerülés után

Szembe kerüléskor öblitsünk alaposan sok vizzel, és forduljunk orvoshoz.

Lenyelést követően

Ne indítsunk be hányást.

Hívjunk azonnal orvost, és mutassuk be a biztonsági adatlapot.

Tünetek

fejfájás

kábultság

szédülés

Kezelés

A tünetek szerint kell kezelni.

_________________________________________________________________________________

5. Tűzvédelmi intézkedések

Alkalmas oltószerek

vízpermetsugár

oltópor

hab

széndioxid

Biztonsági okból alkalmatlan oltószerek

teljes vízsugár

Az anyag, égéstermékei vagy a keletkező gázok által okozott különleges veszélyek.

Tűz esetén veszélyt okozó füstgázok: szénmonoxid (CO).

Szerves anyagok füstgázait alapvetően légzéstmérgezőnek kell tekinteni.

Különleges védőfelszerelés tűzoltásnál

Tűz esetén viseljünk megfelelő légzésvédő készüléket.

további adatok

Erős koromfejlődés közben elég.

A terméket távolítsuk el a tűz közeléből, ellenkező esetben hűtsük a tartályokat vízzel. Hőelvezetés a

nyomás növekedésének elkerülésére.

Az égés maradékait és a szennyezett oltóvizet a helyi hatósági előírások szerint ártalmatlanítani kell.

_________________________________________________________________________________

6. Intézkedések baleset esetén

Személyekre vonatkozó védőintézkedések

Gondoskodjunk kielégítő szellőzésről.

A gyújtóforrásokat tartsuk távol.

Környezetvédelmi intézkedések

Akadályozzuk meg behatolását a földbe, vizekbe és a csatornázásba.

Földbe, vizekbe, csatornába jutás esetén értesíteni kell a megfelelö hatóságokat.

A tisztításra/felvételre vonatkozó eljárások

Folyadékmegkötő anyaggal (pl. homok, kovaföld, általános megkötő anyag) vegyük fel.

A felvett anyagot az ártalmatlanítási fejezet szerint kezeljük.

Kiegészítő utalások

A személyi védőfelszerelésre vonatkozó információkat l. a 8. fejezetben.

_________________________________________________________________________________

7. Kezelés és tárolás

Kezelés

Gondoskodjunk jó teremszellőzésről, adott esetben munkahelyi elszívásról.

A feldolgozás és kezelés során ügyeljünk az érvényes MAK értékek és a BG-irányelvek betartására.

Raktározás

Tartsuk távol tűzforrásoktól - ne dohányozzunk.

Kerüljük a gyúlékony gázkeverékeket.

Intézkedjünk az elektrosztatikus feltöltődés elkerülésére (áttöltésnél földeljünk).

A gőzök levegővel robbanékony keverékeket képezhetnek.

Vegyük figyelembe a megelőző üzemi tűzvédelem általános szabályait.

A tartályokat szárazon és szorosan lezárva tartsuk, és hűvös, jól szellőztetett helyen tároljuk.

Hőtől és közvetlen napsugárzástól óvjuk.

Együttraktározásra vonatkozó útmutatások

Ne tároljuk savakkal vagy lúgokkal együtt.

Ne tároljuk oxidálószerekkel együtt. .

Élelmiszerektől elkülönítve tároljuk, és szállítsuk.

_________________________________________________________________________________

8. Az expozíció ellenőrzése – egyéni védelem

Expoziciós határértékek - expoziciós korlátozás

| CAS szám | Határérték | Jellemző tulajd. | BEM |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ÁK | CK |  |  |
| Xilol 1330-20-7 | 221 mg/m3 | 442 mg/m3 | b (bőrön át is felszívódó anyag)) | Vizelet metil-hippursav: 860 mikromol/mmol kreatinin. Mintavétel ideje. Mûszak után. |

A 25/2000. (IX. 30.) EüM-SZCSM együttes rendelet szerint.

Személyes védőfelszerelés

Általános óvintézkedések

Ne lélegezzük be a gőzöket.

Kerüljük az érintkezést a szemekkel és a bőrrel.

Higiéniai intézkedések

A szünetek előtt és munka végeztével mossunk kezet.

Munka közben ne dohányozzunk, együnk vagy igyunk.

Azonnal húzzuk le az elszennyeződött vagy átitatott ruházatot.

Tartsuk távol élelmiszerektől és italoktól.

Megelőző kézvédelem kézvédő krémmel.

Ügyelni kell a vegyi anyagok kezelésénél szokásos elővigyázatossági rendszabályok betartására.

vonatkozó adatait ill. a munkahely különleges feltételeit.

Személyi védelem:

1.	Légzésvédelem: MSZ-EN 143 OV, ill. MSZ-EN 141 A vagy ennél magasabb fokozatú védelmet nyújtó eszköz használata ajánlott.   (Javasolt: A-P1 kombinált szűrő)

2.	Bőr- és testfelület védelme: EN 369 szabványnak megfelelő védőeszköz védőruha használata ajánlott

3.	Kézvédelem: MSZ-EN 374 szerinti védőkesztyű használata ajánlott Vegyszerártalmak ellen min. 30 perces védelemmel. Adatok a kesztyű anyagára vonatkozóan [típus, vastagság, áthatolási idő/viselési időtartam, használati vastagság): nitrilgumi, rétegvastagság 0,4 mm, áttörési idő >480 perc / egyszer használatos kesztyű: nitrilgumi, rétegvastagság 0,11 mm, áttörési idő: 10 perc.

4.   Szemvédelem: MSZ-EN 166 szerinti védőszemüveg javasolt

A környezeti behatás korlátozása és felügyelete: Lásd az EU környezetvédelemre vonatkozó törvényi

előírásokat.

__________________________________________________________________________________________

9. Fizikai és kémiai tulajdonságok

Általános tájékoztató:

Megjelenés: folyadék

Szín : ibolya

Szag : szerves oldószerszagú

Egészségvédelemre és környezetvédelemre, valamint biztonságra vonatkozó elöirások:

forrási tartomány: 100 - 200 °C

Lobbanáspont 26 °C

Módszer : DIN EN ISO 1523

Gyulladási hőmérséklet 465 °C

Módszer : DIN 51794

Alsó robbanási határ 1,0 %(V)

Felső robbanási határ 7,6 %(V)

Sűrűség 0,880 g/cm3 (20 °C)

Módszer : DIN EN ISO 2811-2

Vízoldhatóság: oldhatatlan

Viszkozitás 8 - 10 mPa.s (20 °C)

Módszer : ISO 3219

További adatok (fiz.-kém.):

A gőznyomásra, gyulladási hőmérsékletre és robbanási határokra vonatkozó adatok az

oldószer/oldószerkeverékre vonatkoznak.

_________________________________________________________________________________

10. Stabilitás és reaktivitás

Hőbomlás

Előírás szerinti használat esetén nincs bomlás.

Veszélyes reakciók:

Peroxidokkal és más reaktin anyagokkal reakcióba lép.

Különböző fémekkel reakcióba lép.

Reagál erős lúgokkal.

_________________________________________________________________________________

11. Toxikológiai adatok

Behatás toxikológiai (eü-i) kihatásai és tünetei:

Termékinformáció:

A besorolást a (1999/45/EG) gyártási irányelv számítási eljárása alapján végeztük el.

A terméknek bőrre, légzőszervekre és a szemre való hatásakor irritáció lehetséges.

Belégzéskor az oldószergőzök nagy koncentrációban narkótikus hatásúak.

Az összetevőkre vonatkozó információk:

Xilol ( CAS-szám: 1330-20-7 , EINECS-szám: 215-535-7 )

Akut toxicitás: LD50-orálisan, patkány > 2000 mg/kg

Akut toxicitás: halálos dózis bőrön át, nyúl > 2000 mg/kg

Szemirritáció: közepes kivörösödés és ödéma.

Bőrirritáció: közepes kipirosodás és ödéma (Draize-PII < 2).

Mutánsok: Ames-tesztben negativ.

_________________________________________________________________________________

12. Ökológiai információk

Termékinformáció:

Akadályozzuk meg behatolását a földbe, vizekbe és a csatornázásba.

Az összetevőkre vonatkozó információk:

Xilol ( CAS-szám: 1330-20-7 , EINECS-szám: 215-535-7 )

Halak: LC 50, 96 ó, >10-100< mg/l

Természetben való felhalmozódás és a táplálkozási láncba való bejutás: csekély (log Pow < 3).

_________________________________________________________________________________

13. Ártalmatlanítási szempontok

A készítmény maradékainak kezelése és ártalmatlanítása a 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendeletben [módosítja: 340/2004 (XII. 22. Korm. rendelet; 313/2005. (XII. 25.) Korm. r.] és a 16/2001. (VII. 18) KöM. rendeletben [módosítja: 22/2004 (XII. 11. KvVM rendelet.] foglaltak szerint.

Termék

Elégetés alkalmas égetőműben, a hatósági előírásokat azonban figyelembe kell venni.

Tisztítatlan csomagolás

Szennyeződött csomagolás optimálisan kiürítendő, megfelelő tisztítás után újra használható.

_________________________________________________________________________________

14. Szállítási információk

ADR 3 / III UN-szám :1263 Veszélyességi szám 30

SZÍNEZÖANYAGOK

S. P. 640E

RID 3 / III UN-szám :1263 Veszélyességi szám 30

SZÍNEZÖANYAGOK

S. P. 640E

IMDG 3 / III UN number :1263 EMS: F-E, S-E

PAINT RELATED MATERIAL

IATA 3 / III UN number :1263

PAINT RELATED MATERIAL

_________________________________________________________________________________

Kiegészítő utalások

Postai szállítás: Nem megengedhető

_________________________________________________________________________________

15. Szabályozási információk

Az EU-irányelveknek megfelelő megjelölés és besorolás

kötelezően jelölendő

Veszély-jelek

Xn ÁRTALMAS

Veszély-meghatározó komponens(ek) címkézéshez

Xilol

R-mondatok

R10-  Kevésbétűzveszélyes.

R20/21-  Belélegezve és bőrrel érintkezve ártalmas.

R38-  Bőrizgató hatású.

R43-  Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet).

S-mondatok

S24- A bőrrel való érintkezés kerülendő.

S26-  Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni.

S36/37-  Megfelelő védőruházatot és védőkesztyűt kell viselni.

S51-  Csak jól szellőztetett helyen használható.

Országos előírások:

Vízveszélyeztetési besorolás 2 (a VwVwS, 17.05.1999)

Magyar jogszabályok

1.  REACH nemzetközi szabályozás:

Az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete (2007. május 29.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK biztonsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről.

2.  Veszélyes anyagokkal kapcsolatos rendeletek:

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról [módosítja: 2004. évi XXVI. tv; 2004. évi CXL. tv.; 2005. évi CXXVII. tv.] és vonatkozó rendeletei: 44/2000. (XII. 27.) EüM. rendelet [módosítja: 33/2004. (IV. 26.) EszCsM; 60/2005. (XII. 20.) EüM r.; 3/2006. (I. 26.) EüM r.; 1/2005 (I. 7.) FVM r.; 61/2004 (VIII. 11.) ESzCsM r.; 73/2004 (VIII. 11.) ESzCsM r.; 26/2007. (VI. 7.) EüM rendelet]

3.  Veszélyes hulladékra vonatkozó előírások:

98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet [módosítja: 340/2004 (XII. 22. Korm. rendelet; 313/2005. (XII. 25.) Korm. r.]

16/2001. (VII. 18.) KöM. rendelet 16/2001. (VII. 18) KöM. rendeletben [módosítja: 22/2004 (XII. 11. KvVM rendelet.]

4.  Vízszennyezéssel kapcsolatos rendeletek:

220/2004 (VII. 21.) Korm rendelet, [módosítja: 368/2004 (XII. 26.) Korm. r.; 340/2004 (XII. 22.) Korm. r.; 208/2006. (X. 16.) Korm. rendelet]

5.  Munkavédelemre vonatkozó előírások:

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről, módosításai és vonatkozó NM, MüM rendeletei. _________________________________________________________________________________

16. Egyéb

Az R-mondatok teljes szövege megtalálható a 2. fejezetben

R10-  Kevésbétűzveszélyes.

R20/21- Belélegezve és bőrrel érintkezve ártalmas.

R22-  Lenyelve ártalmas.

R38-  Bőrizgató hatású.

R43-  Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet).

R65-  Lenyelve ártalmas, aspiráció (idegen anyagnak a légutakba beszívása)

esetén tüdőkárosodást okozhat.

R66-  Ismételt expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja

Továbbképzésre vonatkozó tanácsok: -

Javasolt felhasználási korlátozások (a szállító nem kötelező jellegű javaslata): -

Felhasznált irodalom/források: -

Ez a biztonsági adatlap a gyártó által rendelkezésre bocsátott dokumentációk alapján készült, és megfelel a 2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról és módosítása valamint vonatkozó rendeletei, 44/2000. (XII. 27.) EüM. rendelet és módosítása a 33/2004. (V.26.) ESZCSM rendelet  (a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól) előírásainak.

felhasználó köteles minden olyan hatályos jogszabályi előírást betartani, amely a termékkel folytatott tevékenységre vonatkozik.

A biztonsági adatlapban előforduló rövidítések teljes szövege:

(*) Módosításra került részek: -