Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint

Paraffinlösung 24/3% _________________________________________________________________________________

Anyagkód: S200445

Változat 2 - /H / 02.03.2005 Nyomtatási dátum : 06.04.05

_________________________________________________________________________________

1. Készítmény neve

Kereskedelmi megnevezés

Paraffinlösung 24/3%

Anyagmegjelölés

Paraffin oldat

Tervezett alkalmazás /tervezett használat:

adalékanyag

A cég neve

Cég

Surface Specialties Austria GmbH

Bundesstr. 175

8402 Werndorf bei Graz

Telefon-sz. : +43 (0) 50399-0

Fax: +43 (0) 50399-1249

Segélykérő telefon : +44 208 762 83 22

| Sürgősségi telefon Magyarországon: ETTSZ | 1096 Budapest Nagyvárad tér 2. | Forgalmazó: | NOVIA Kft. H-1149 Budapest Nagy Lajos kir. útja 108 |
| --- | --- | --- | --- |
| Telefon: | 06-81-201199 (zöldszám) 36-1-476-6400 36-1-476-6464 | Telefon: Fax: | +36 1 222 1112 +36 1 222 1105 |

_________________________________________________________________________________

2. A veszély azonosítása

______

F, Tűzveszélyes       Xn,Ártalmas

R-mondatok: R10- Kevésbé tűzveszélyes.

R11- Tűzveszélyes

R20- Belélegezve ártalmas.

R36/38- Szem- és bőrizgató hatású.

Tűzveszélyes

Belélegezve ártalmas.

Szem- és bőrizgató hatású.___________________________________________________________________________

3. Összetétel/az alkotórészekre vonatkozó információ

Sztirol

Koncentráció : 48,5 %

CAS-szám: 100-42-5

EINECS-szám: 202-851-5

| R 10 | Xn; R 20 | Xi; R 36/38 |

Toluol

Koncentráció : 48,5 %

CAS-szám: 108-88-3

EINECS-szám: 203-625-9

| F; R 11 | Xn; R 20 |

Az R-mondatok teljes szövege megtalálható a 16. fejezetben

_________________________________________________________________________________

4. Elsősegélynyújtási intézkedések

Általános tájékoztató

Az elpiszkolódott, átitatott ruházatot azonnal húzzuk le.

Belégzés után

Az érintettet vigyük friss levegőre , és helyezzük el nyugodtan.

Panaszok esetén vigyük orvoshoz.

Bőrre kerülés után

Bőrrel érintkezve mossuk le azonnal vízzel és szappannal.

Tartós bőrirritáció esetén keressük fel az orvost.

Szembekerülés után

Szembe kerüléskor öblítsünk alaposan sok vízzel, és forduljunk orvoshoz.

Lenyelést követően

Ne indítsunk be hányást.

Hívjunk azonnal orvost, és mutassuk be a biztonsági adatlapot.

Tünetek

fejfájás

kábultság

szédülés

Kezelés

A tünetek szerint kell kezelni.

_________________________________________________________________________________

5. Tűzvédelmi intézkedések

Alkalmas oltószerek

vízpermetsugár

oltópor

hab

széndioxid

Biztonsági okból alkalmatlan oltószerek

teljes vízsugár

Az anyag, égéstermékei vagy a keletkező gázok által okozott különleges veszélyek.

Tűz esetén veszélyt okozó füstgázok: szénmonoxid (CO).

Szerves anyagok füstgázait alapvetően légzést mérgezőnek kell tekinteni.

Különleges védőfelszerelés tűzoltásnál

Tűz esetén viseljünk megfelelő légzésvédő készüléket.

további adatok

Erős koromfejlődés közben elég.

A terméket távolítsuk el a tűz közeléből, ellenkező esetben hűtsük a tartályokat vízzel. Hőelvezetés a

nyomás növekedésének elkerülésére.

Az égés maradékait és a szennyezett oltóvizet a helyi hatósági előírások szerint ártalmatlanítani kell.

_________________________________________________________________________________

6. Intézkedések baleset esetén

Személyekre vonatkozó védőintézkedések

Gondoskodjunk kielégítő szellőzésről.

A gyújtóforrásokat tartsuk távol.

Környezetvédelmi intézkedések

Akadályozzuk meg behatolását a földbe, vizekbe és a csatornázásba.

Földbe, vizekbe, csatornába jutás esetén értesíteni kell a megfelelő hatóságokat.

A tisztításra/felvételre vonatkozó eljárások

Folyadék megkötő anyaggal (pl. homok, kovaföld, általános megkötő anyag) vegyük fel.

A felvett anyagot az ártalmatlanítási fejezet szerint kezeljük.

Kiegészítő utalások

A személyi védőfelszerelésre vonatkozó információkat l. a 8. fejezetben.

_________________________________________________________________________________

7. Kezelés és tárolás

Kezelés

Gondoskodjunk jó teremszellőzésről, adott esetben munkahelyi elszívásról.

A feldolgozás és kezelés során ügyeljünk az érvényes MAK értékek és a BG-irányelvek betartására.

Raktározás

Tartsuk távol tűzforrásoktól - ne dohányozzunk.

Kerüljük a gyúlékony gázkeverékeket.

Intézkedjünk az elektrosztatikus feltöltődés elkerülésére (áttöltésnél földeljünk).

A gőzök levegővel robbanékony keverékeket képezhetnek.

Vegyük figyelembe a megelőző üzemi tűzvédelem általános szabályait.

A tartályokat szárazon és szorosan lezárva tartsuk, és hűvös, jól szellőztetett helyen tároljuk.

Hőtől és közvetlen napsugárzástól óvjuk.

Együttraktározásra vonatkozó útmutatások

Ne tároljuk savakkal vagy lúgokkal együtt.

Ne tároljuk oxidálószerekkel együtt. .

Élelmiszerektől elkülönítve tároljuk, és szállítsuk.

_________________________________________________________________________________

8. Az expozíció ellenőrzése – egyéni védelem

Expozíciós határértékek - expozíciós korlátozás

| CAS szám | Határérték | Jellemző tulajd. | BEM |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ÁK | CK |  |  |
| Sztirol 100-42-5 B-000993 | 50 mg/m3 | 50 mg/m3 | i (ingerlõ anyag), VI. kategória (Irreverzibilis károsodást okozó anyagok) | Vizelet mandulasav: 740 mikromol/mmol kreatinin. Mintavétel ideje: Munkahét végén. Mûszak után. |
| Toluol 67-56-1 | 190 mg/m3 | 760 mg/m3 | b(bőrön át is felszívódó), i (ingerlõ anyag) | Vizelet o-kreozol: 1,05 mikromol/mmol kreatinin Mintavétel ideje: Mûszak után. |

A 25/2000. (IX. 30.) EüM-SZCSM együttes rendelet szerint.

Személyes védőfelszerelés

Általános óvintézkedések

Ne lélegezzük be a gőzöket.

Kerüljük az érintkezést a szemekkel és a bőrrel.

Higiéniai intézkedések

A szünetek előtt és munka végeztével mossunk kezet.

Munka közben ne dohányozzunk, együnk vagy igyunk.

Azonnal húzzuk le az elszennyeződött vagy átitatott ruházatot.

Tartsuk távol élelmiszerektől és italoktól.

Megelőző kézvédelem kézvédő krémmel.

Ügyelni kell a vegyi anyagok kezelésénél szokásos elővigyázatossági rendszabályok betartására.

Személyi védelem:

1.	Légzésvédelem: MSZ-EN 143 OV, ill. MSZ-EN 141 A vagy ennél magasabb fokozatú védelmet nyújtó eszköz használata ajánlott.   (Javasolt: A-P1 kombinált szűrő)

2.	Bőr- és testfelület védelme: EN 369 szabványnak megfelelő védőeszköz védőruha használata ajánlott

3.	Kézvédelem: MSZ-EN 374 szerinti védőkesztyű használata ajánlott Vegyszerártalmak ellen min. 30 perces védelemmel. Adatok a kesztyű anyagára vonatkozóan [típus, vastagság, áthatolási idő/viselési időtartam, használati vastagság): nitrilgumi, rétegvastagság 0,4 mm, áttörési idő >480 perc / egyszer használatos kesztyű: nitrilgumi, rétegvastagság 0,11 mm, áttörési idő: 10 perc.

4.   Szemvédelem: MSZ-EN 166 szerinti védőszemüveg javasolt

A környezeti behatás korlátozása és felügyelete: Lásd az EU környezetvédelemre vonatkozó törvényi

előírásokat.

__________________________________________________________________________________________

9. Fizikai és kémiai tulajdonságok

Általános tájékoztató:

Megjelenés: folyadék

Szín : színtelen

Szag : szerves oldószerszagú

Egészségvédelemre és környezetvédelemre, valamint biztonságra vonatkozó előírások:

forrási tartomány: 100 - 200 °C

Lobbanáspont 5 °C

Módszer : DIN 51755

Gyulladási hőmérséklet 490 °C

Módszer : DIN 51794

Alsó robbanási határ 1,2 %(V)

Felső robbanási határ 7 %(V)

Gőznyomás 6 hPa (20 °C)

Sűrűség 0,9 g/cm3 (20 °C)

Módszer : DIN EN ISO 2811-2

Vízoldhatóság: oldhatatlan

Viszkozitás 8 - 10 mPa.s (20 °C)

Módszer : ISO 3219

További adatok (fiz.-kém.):

A gőznyomásra, gyulladási hőmérsékletre és robbanási határokra vonatkozó adatok az

oldószer/oldószerkeverékre vonatkoznak.

_________________________________________________________________________________

10. Stabilitás és reaktivitás

Hőbomlás

Előírás szerinti használat esetén nincs bomlás.

_________________________________________________________________________________

11. Toxikológiai adatok

Behatás toxikológiai (eü-i) kihatásai és tünetei:

Termékinformáció:

A besorolást a (1999/45/EG) gyártási irányelv számítási eljárása alapján végeztük el.

A terméknek bőrre, légzőszervekre és a szemre való hatásakor irritáció lehetséges.

Belégzéskor az oldószergőzök nagy koncentrációban narkótikus hatásúak.

Az összetevökre vonatkozó információk:

Sztirol ( CAS-szám: 100-42-5 , EINECS-szám: 202-851-5 )

Akut toxicitás: LD50-orálisan, patkány > 2000 mg/kg

Akut toxicitás: LC50- belégzés, patkány = 27,2 mg/l/4h

Szem- és bőrizgató hatású, izgatja a légutakat.

Bőrszenzibilizálás: negatívak (tengerimalac).

Ismételt behatás esetén mérgező, máj károsodást okozhat. A légutak irritációját okozhatja. Kihatással

van a központi idegrendszerre.

Mutánsok: nem mutagén

Rákkeltő hatás: a rákkeltő hatás korlátozott mértékben bizonyított.

Szaporodási toxicitás: Állatkísérletben nem befolyásolja a szaporodási képességet. Állatoknál magzati

károsodás az anya mérgezése esetén megfigyelhető.

Toluol ( CAS-szám: 108-88-3 , EINECS-szám: 203-625-9 )

Akut toxicitás: LD50-orálisan, patkány > 2000 mg/kg

Akut toxicitás: halálos dózis bőrön át, nyúl > 2000 mg/kg

Szemirritációk: reverzibilis szaruhártya . opaleszcencia, erős kivörösödés és ödéma.

Bőrirritáció: az észrevehetőtől súlyos kipirosodásig.

Hosszantartó toxicitás: Nincs rendelkezésre álló adat.

Magzatkárosító hatás: káros hatás az utódoknál.

_________________________________________________________________________________

12. Ökológiai információk

Termékinformáció:

Akadályozzuk meg behatolását a földbe, vizekbe és a csatornázásba.

Az összetevökre vonatkozó információk:

Sztirol ( CAS-szám: 100-42-5 , EINECS-szám: 202-851-5 )

Halak: LC 50, 96 ó: >1-10< mg/l

Vízibolhára: EC50, 48 ó; >1-10< mg/l

Algákra: EC50, 72 ó; >1-10< mg/l

Bakteriális gátlás: EC50; 16 h; 72 mg/l

Könnyen lebomló anyag.

A szervezetben említésre méltó felhalmozódás nem várható.

Toluol ( CAS-szám: 108-88-3 , EINECS-szám: 203-625-9 )

Halak: LC 50, 96 ó: >1-10< mg/l

_________________________________________________________________________________

13. Ártalmatlanítási szempontok

A készítmény maradékainak kezelése és ártalmatlanítása a 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendeletben [módosítja: 340/2004 (XII. 22. Korm. rendelet; 313/2005. (XII. 25.) Korm. r.] és a 16/2001. (VII. 18) KöM. rendeletben [módosítja: 22/2004 (XII. 11. KvVM rendelet.] foglaltak szerint.

Termék

Elégetés alkalmas égetőműben, a hatósági előírásokat azonban figyelembe kell venni.

Tisztítatlan csomagolás

Szennyeződött csomagolás optimálisan kiürítendő, megfelelő tisztítás után újra használható.

_________________________________________________________________________________

14. Szállítási információk

ADR 3 / II UN-szám :1263 Veszélyességi szám 33

SZÍNEZÖANYAGOK

S. P. 640D

RID 3 / II UN-szám :1263 Veszélyességi szám 33

SZÍNEZÖANYAGOK

S. P. 640D

IMDG 3 / II UN number :1263 EMS: F-E, S-E

PAINT RELATED MATERIAL

IATA 3 / II UN number :1263

PAINT RELATED MATERIAL

Kiegészítő utalások

Postai szállítás: Nem megengedhető

_________________________________________________________________________________

15. Szabályozási információk

Az EU-irányelveknek megfelelő megjelölés és besorolás

kötelezően jelölendő

Veszély-jelek

F TŰZVESZÉLYES       Xn ÁRTALMAS

Veszély-meghatározó komponens(ek) címkézéshez

Sztirol

Toluol

R-mondatok

R11- Tűzveszélyes

R20- Belélegezve ártalmas.

R36/38- Szem- és bőrizgató hatású.

S-mondatok

S16- Gyújtóforrástól távol tartandó---Tilos a dohányzás.

S26- Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni.

S51- Csak jól szellőztetett helyen használható.

Országos előírások:

Vízveszélyeztetési besorolás 2 (a VwVwS, 17.05.1999)

Magyar jogszabályok

1.  REACH nemzetközi szabályozás:

Az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete (2007. május 29.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK biztonsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről.

2.  Veszélyes anyagokkal kapcsolatos rendeletek:

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról [módosítja: 2004. évi XXVI. tv; 2004. évi CXL. tv.; 2005. évi CXXVII. tv.] és vonatkozó rendeletei: 44/2000. (XII. 27.) EüM. rendelet [módosítja: 33/2004. (IV. 26.) EszCsM; 60/2005. (XII. 20.) EüM r.; 3/2006. (I. 26.) EüM r.; 1/2005 (I. 7.) FVM r.; 61/2004 (VIII. 11.) ESzCsM r.; 73/2004 (VIII. 11.) ESzCsM r.; 26/2007. (VI. 7.) EüM rendelet]

3.  Veszélyes hulladékra vonatkozó előírások:

98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet [módosítja: 340/2004 (XII. 22. Korm. rendelet; 313/2005. (XII. 25.) Korm. r.]

16/2001. (VII. 18.) KöM. rendelet 16/2001. (VII. 18) KöM. rendeletben [módosítja: 22/2004 (XII. 11. KvVM rendelet.]

4.  Vízszennyezéssel kapcsolatos rendeletek:

220/2004 (VII. 21.) Korm rendelet, [módosítja: 368/2004 (XII. 26.) Korm. r.; 340/2004 (XII. 22.) Korm. r.; 208/2006. (X. 16.) Korm. rendelet]

5.  Munkavédelemre vonatkozó előírások:

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről, módosításai és vonatkozó NM, MüM rendeletei.

_________________________________________________________________________________

16. Egyéb adatok

Az R-mondatok teljes szövege megtalálható a 2. fejezetben

R10- Kevésbé tűzveszélyes.

R11- Tűzveszélyes

R20- Belélegezve ártalmas.

R36/38- Szem- és bőrizgató hatású.

Továbbképzésre vonatkozó tanácsok: -

Javasolt felhasználási korlátozások (a szállító nem kötelező jellegű javaslata): -

Felhasznált irodalom/források: -

Ez a biztonsági adatlap a gyártó által rendelkezésre bocsátott dokumentációk alapján készült, és megfelel a 2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról és módosítása valamint vonatkozó rendeletei, 44/2000. (XII. 27.) EüM. rendelet és módosítása a 33/2004. (V.26.) ESZCSM rendelet  (a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól) előírásainak.

felhasználó köteles minden olyan hatályos jogszabályi előírást betartani, amely a termékkel folytatott tevékenységre vonatkozik.

A biztonsági adatlapban előforduló rövidítések teljes szövege:

(*) Módosításra került részek: -

_________________________________________________________________________________