BIZTONSÁGI ADATLAP

Az EC 2001/58/EC direktíva alapján

TRIGONOX 44B

O                       Xi

1. A VEGYI ANYAG NEVE

Termékfelirat: Acetilaceton peroxid, oldószer keverékekben

Szállító:	Akzo Nobel Polymer Chemicals bv

Stationsplein 4

PO Box 247

NL-3800 AE Amersfoort

The Netherlands

Tel.: +31-33 4676767

www.akzonobel-polymerchemicals.com

Sürgõsségi telefon:	+ 31 570679211 (Fax. + 31 570679801)

Akzo Nobel Chemicals-Deventer-NL

| Sürgősségi telefon Magyarországon: ETTSZ | 1096 Budapest Nagyvárad tér 2. | Forgalmazó: | NOVIA Kft. H-1149 Budapest Nagy Lajos kir. útja 108 |
| --- | --- | --- | --- |
| Telefon: | 06-81-201199 (zöldszám) 36-1-476-6400 36-1-476-6464 | Telefon: Fax: | +36 1 222 1112 +36 1 222 1105 |

Rendeltetés: Katalizálószer

Elsõ kiadás dátuma:	1993/07/14

Utolsó kiadás dátuma / Revizió #:	2005/04/08 / 2.70

2. ÖSSZETÉTEL

A termék az EC elõírásoknak megfelelõ preparátum. Információ a veszélyes alapanyagokról.

Kémiai leírás:	Acetilaceton peroxid, oldószer keverékekben

Összetétel/információ az alapanyagokról

Szám	% w/w		CAS-szám	Kémiai név

1 	25.00 - 40.00	037187-22-7	Acetilaceton peroxid

2 	40.00 - 65.00	000123-42-2 	Diaceton alkohol

3 	15.00		000111-46-6	Dietilén glikol

Annex-1-szám		EC-szám	Szimbólum(ok)	Veszélyre vonatkozó

kitétel(ek)

1				253-384-9	O Xi			R36 R07

2	603-016-00-1 		204-626-7	Xi			R36

3	603-140-00-6		203-872-2	Xn			R22

Más információ

Egyensúly: nem veszélyes összetevõk.

3. VESZÉLYESSÉG SZERINTI BESOROLÁS

R07- Tüzet okozhat.

R43- Szemizgató hatású.

4. ELSÕSEGÉLYNYUJTÁS

Tünetek és hatások

Szemizgató hatású.

Elsõsegély

Általános:	Forduljon orvoshoz minden kérdéses esetben, vagy ha a tünetek nem múlnak.

Belélegzés:	Menjen friss levegõre, félig ülõ helyzetben pihenjen, a ruházatot lazítsa meg.

Bõr:	A szennyezõdött ruházatot távolítsa el. Azonnal mossa szappanos vízzel. Mossa ki a ruhát mielõtt újból használná.

Szem:	Öblítse bõ vízzel azonnal, és amilyen hosszú ideig csak lehet. Az alapos öblítés érdekében a szemhéjat tartsa távol a szemgolyótól. Ha irritáció lép fel, kérje orvos tanácsát.

Szervezetbe bejutva:	A szájat vízzel öblítse. NE hánytasson. Azonnal hívjon orvost !

Tanácsok az orvosnak:	Tüneti kezelés javasolt.

5. TÛZVESZÉLYESSÉG

Tûzoltó közeg:		széndioxid, száraz vegyi por, száraz homok, víz, hab.

Nem megfelelõ tûzoltó közeg:	   Halones.

Veszélyes dekompozíciós/égéstermékek:	széndioxid, Acetylacetone, Mixture of aliphatic and aromatic hydrocarbon solvents

Védõfelszerelés:	Megfelelõ védõruházatot kell viselni. Viseljen önálló légzõkészüléket.

Más információ:	Apróbb tüzet porral vagy széndioxiddal oltson ki, majd használjon vizet az újragyulladás megelõzése érdekében. A zárt tartályt hûtse vízzel.

6. ÓVINTÉZKEDÉS BALESET ESETÉN

Személyes óvintézkedések:	A keletkezõ füstöt/gõzt nem szabad belélegezni. Kerülni kell a szembe jutást. a személyes védelemrõl lásd a 8-as fejezetet.

Környezeti óvintézkedések:	Ne engedje, hogy vízfolyásokba vagy a csatornarendszerbe kerüljön.

A feltakarítás módszerei:	Gyûjtsön össze amennyit csak lehet egy tiszta tárolóedényben a lehetõség szerinti újrafelhasználásra vagy eldobásra. Eldobás elõtt a maradékot takarja semleges abszorbenssel (pl. vermikulit). A tartalmát tartsa nedvesen. A hulladékot NEM kell elzárni.

Más információ:	VIGYÁZAT: újragyulladás elõfordulhat.

7. KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

Kezelés:	Soha ne a tárolóhelyen mérje ki. A használat közben enni, inni és dohányozni nem szabad. A pipettát ne szájjal használja. A keletkezõ füstöt/gõzt nem szabad belélegezni. A termékkel bánjon jól szellõzõ helyen. Redukálószerektõl (pl. aminók), savaktól, lúgoktól és nehézfémvegyületektõl (pl. katalizátorok, szárítók, fémszappanok) tartsa távol. A terméket és az üres tárolóedényt is tartsa távol hõtõl és gyújtóforrástól. Be/elzárás feltétlen kerülendõ. Kerülni kell a szembe jutást.

Tárolási követelmények:	A helyi/nemzeti szabályoknak megfelelõen tárolja. Élelmiszertõl, italtól és takarmánytól távol tartandó. Száraz, jól szellõzõ helyen, hõforrástõl és közvetlen napfénytõl távol tárolja. Csak az eredeti edényzetben tárolható. A tárolóedényt a csepegés elkerülésére függõleges helyzetben tartsa.

Tárolás:	Ne kerüljön foku hõmérséklet alá -10 °C. Ha a termék megfagy vagy kiválik, lépjen kapcsolatba az Akzo Nobellal. A legjobb minıség érdekében tárolja az alábbiak szerint: 25 °C.

Más információ:	Javasolt a T3-as hõmérséklet csoport villamosberendezés használata. Így öngyulladás nem következhet be. A termékkel való bánás ill. bármilyen kontaktus alaposan mosson kezet. A munkaruhát tartsa külön és ne vigye haza.

8. AZ EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETO MUNKAVÉGZÉS FELTÉTELEI

Diaceton alkohol

25/2000 EÜM-SZCSM rendelet nem szabályozza

TWA: Threshold Limit Values (TLV) 240.0 mg/m³

TWA: Threshold Limit Values (TLV) 50.0 ppm

Dietilén glikol

25/2000 EÜM-SZCSM rendelet nem szabályozza

TWA: Threshold Limit Values (TLV) 11.0 mg/m³

TWA: Threshold Limit Values (TLV) 2.5 ppm

Mûszaki kontroll:	Biztosítsa a munkaterület jó szellõzését és helyi szellõztetését. Robbanásbiztos szellõztetés ajánlott.

Személyes védelem

Légzõ:	Tanulmányozza a vegyi anyagokkal kezelésére vonatkozó általános óvintézkedéseket.

Kéz:	Viseljen megfelelõ védõkesztyût neoprémbõl vagy szintetikus gumi.

Szem:	Szem-/arcvédõt kell viselni.

Bõr és test:	Megfelelõ védõruházatot kell viselni.

Más információ:	Mossa ki a ruhát mielõtt újból használná.

Diaceton alkohol

Agency OES-STEL:		75.000 mg/m³

Dietilén glikol

Agency OES-TWA:		101.000 mg/m³

OES-STEL = , OES-TWA = MEL-STEL=

9. FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

Megjelenés és Szag:	folyékony, tiszta és színtelen, szag: alig érezhetõ

Forráspont/skála:	Ne desztillálja ( lebomlik )

Olvadáspont/skála:	-10 °C

Robbanáspont:		63 °C ( Setaflash 3679)

Éghetõség:		nem megállapított

Robbanékonységi

tulajdonségok:		nem

Oxidáló tulajdonságok:	nem felhasználható

Gõznyomás:		0.1 kPa (20 °C )

Fajsúly:			1055 kg/m³ (20 °C )

Térfogatsûrûség:	nem felhasználható

Vízben való

oldhatóség:		Keverhetõ

Oldhatóság más

Oldószerekben:		Keverhetõ -ban/-ben szerves oldószerek

pH érték:		gyenge sav

Eloszlási együttható

n-oktanol/víz:		nem megállapított

Relatív páratartalom

(levegõ=1):		nem megállapított

Viszkozitás:		21 mPa.s (20 °C )

Aktív oxigén tartalom:	4.0 - 4.2 %

Peroxid tartalom:	33 %

Öngyulladási

Hõmérséklet:		Kísérleti módszer nem alkalmazható. (Lásd a 7.fejezetet)

SADT:			60 °C. Lásd még a 10. bekezdést.

Robbanási határok:	nem felhasználható

Specifikus

Vezetõképesség:	nem megállapított

10. STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉSZSÉG

Stabilitás:	SADT - (autokatalitikus bomlási hõmérséklet) az a legalacsonyabb bomlási hõmérséklet, amelynél egy anyagnál önmagát gyorsító bomlás léphet fel a szállításhoz használt csomagolásban. A hõbomlás veszélyes autokatalitikus bomlási reakciót, illetve bizonyos körülmények között robbanást vagy tüzet okozhat a következõ vagy magasabb hõmérsékleten: 60 °C. Összeférhetetlen anyagokkal érintkezve boml ás léphet fel a SADT- vagy az alatti hõmérsékleten 60 °C.

Kerülendõ feltételek:	Ne kerüljön foku hõmérséklet alá -10 °C. A minıség megırzése érdekében tárolja az alábbiak szerint eredeti zárt konténerben: 25 °C. Be/elzárás feltétlen kerülendõ.

Inkompatibilitások:	Ne kerüljön kapcsolatba rozsdával, vas és réz. Összeférhetetlen (inkompatibilis) anyagokkal (mint például savak, lúgok, nehézfémek és redukálószerek) való érintkezés veszélyes dekompozíciót eredményezhet. Ne keverje peroxid katalizátorokkal. Használja csak 316-os rozsdamentes acél, PVC, polietilén vagy üveggel bevont felszerelés.

Bomlás:	Acetilaceton, Alifás- és aromás szénhidrogén oldószerek

Más információ:	A vészhelyzet esetére szóló eljárás a feltételektõl függõen változik. A vevõnek rendelkeznie kell egy vészhelyzet-elhárító tervvel. A vészhelyzet-elhárító terv kidolgozásához segítségért lépjen kapcsolatba az Akzo Nobellal.

11. TOXIKOLÓGIAI ADATOK

Acetilaceton peroxid, 33 % -ban/-ben Dietilén glikol és Diaceton alkohol

Akut toxicitás

Orális LD50:		patkány: >2000 mg/kg

Dermális LD50:	patkány:> 2000 mg/kg

Belélegzés LC50:	> 13.1 mg/l (1 órák; aerosolok)

Irritáció

Bõr:			Nem irritáló

Szem:			Mérsékelten irritáló

Érzékenység:		Bõrrel érintkezve szenzibilizáció lehetséges

Genotoxiciás:		Nincs rendelkezésre álló anyag

Diaceton alkohol

Akut toxicitás

Orális LD50:		patkány: 4000 mg/kg

Dermális LD50:	nyúl 13.500 mg/kg

Belélegzés LC50:	egér 500-1900 mg/m³

Irritáció

Bõr:			Enyhén irritáló

Szem:			Nagyon irritáló

Genotoxiciás:		Ames teszt: nem idéz elõ mutációt

Dietilén glikol

Akut toxicitás

Orális LD50:		Lenyelve ártalmas.

Más információ:	Az EC által elrendelt címkézést követve.

12. ÖKOTOXICITÁS

Diaceton alkohol

Ökotoxicitás

Hal:		Lepomis macrochirus: 96óra-LC50: 420 ppm

Baktériumok:	Aktiv iszap légzés tilalom test EC50 = 17 mg/l.

Pusztulás

Degenerálódás Biotikus:	Biológialag lebontható.

Más információ:		BCF- biokoncentrációs faktor = 0.5

13. HULLADÉKKEZELÉS, ÁRTALMATLANITÁS

Termék: A hulladékanyag eltávolítása a jogszabályok értelmében (nagy valószínûséggel ellenõrzött égetés).

Szennyezõdött csomagolás:	Helyi elõírásoknak megfelelõen.

Más információ:		További tanácsokért forduljon a gyártóhoz.

14. SZÁLLÍTÁSI INFORMÁCIÓ

Szárazföldi szállítás (ADR/RID) és / vagy DOT

Osztály:		5.2

Osztályozás Code:	P1

RID osztály:		5.2

TREM-kártya vagy ERG Szám:	CEFIC TEC(R)- 52GP1-L

UN szám:		3107

Teljes hajózási név:	Szerves peroxid e-tipus, folyékony; ( Acetilaceton peroxid.)

Más információ:	Címke(ék); 5.2

Tengeri szállítás (IMO/IMDG kód)

Osztály:		5.2

Csomagolási csoport:	II

UN szám:		3107

EMS:			F-J, S-R

Tengert mérgezõ anyag:	nem

Teljes hajózási név:	Organikus peroxid e típusú, folyadék; ( Acetil aceton peroxid )

Más információ:	Címke(ék); 5.2

Légi szállítás (ICAO-TI/IATA-DGR)

UN szám:		3107

Osztály:		5.2

Teljes hajózási név:	Organikus peroxid e típusú, folyadék; ( Acetil aceton peroxid )

Más információ:	Címke(ék); 5.2

15. SZABÁLYOZÁSI INFORMÁCIÓK

Kémiai leírás:		Acetilaceton peroxid, oldószer keverékekben

EC direktívák szerinti cimkézés

EC-szám:		nem felhasználható

Kockázati R- mondatok

R07-		Tüzet okozhat.

R36-		Szemizgató hatású.

Biztonsági S- mondatok

S03/07-		Az edényzet jól lezárva, hővös helyen tartandó.

S14B-		Redukálószerektõl (pl. aminók), savaktól, lúgoktól és nehézfémvegyületektõl (pl. katalizátorok, szárítók, fémszappanok) tartsa távol.

S26-		Ha szembe jut, bõ vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni.

S36/37/39-	Megfelelı védıruházatot, védıkesztyőt és szem-/arcvédıt kell viselni.

S50D-		Ne keverje peroxid-katalizátorokkal vagy redukálószerekkel.

Szimbólum(ok)

Egést tápláló,oxidáló(O)                       IRRITATÍV(Xi)

O                       Xi

Más információ

Az anyag és/vagy termék a 96/82/EC direktíva listáján szerepel.

Nemzeti előírások:

Magyar jogszabályok

A törvényeket és rendeleteket mindenkori módosításokkal kell alkalmazni.

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről és kapcsolódó rendeletek.

2000. évi XLIII. törvény a hulladékgazdálkodásról.

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról.

98/2001(VI.15) Korm. rendelete a hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről.

3/2002. (II.8.) SzCsM-EüM együttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről.

26/1996. (VIII.28.) NM rendelete az egyes egészségkárosító kockázatok között foglalkoztatott munkavállalók (napi, heti) expozíciós idejének korlátozásáról.

35/1996. (XII. 29.) BM rendelete az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról.

44/2000. (XII. 20.) EüM rendelet a veszélyes anyagokkal és veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások illetve tevékenységek részletes szabályairól, a 33/2004.

(IV. 26.) EszCsM rendelettel módosítva.

26/2000. (IX. 30.) EüM rendelet a foglalkozási eredetű rákkeltő anyagok elleni védekezésről és az általuk okozott egészségkárosodások megelőzéséről.

25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról.

16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet a hulladékok jegyzékéről.

16. EGYÉB INFORMÁCIÓK

R-mondat információ

Kémiai név			R mondat(ok)

Acetilaceton peroxid		R36- Szemizgató hatású, R07- Tüzet okozhat

Diaceton alkohol			R36- Szemizgató hatású

Dietilén glikol			R22- Lenyelve ártalmas

Készítette J.W. Wessels - Regulatory Affairs - Europe.

J.M.G.M. Reijnders.

Ezen információ csakis a fent említett termékre érvényes és nem feltétlenül helytálló, ha más termék(ek)kel együtt használja bármilyen folyamatban. Az információ jelenlegi tudásunk szerint helytálló és teljes, jóhiszemûleg, de garancia nélkül adjuk közre. A  felhasználó felelõssége, hogy megbizonyosodhon arról, hogy az információ megfelelõ és tejes legyen a termék adott, speciális felhasználására