Biztonsági adatlap

EG-biztonsági adatlap

az EC 2001/58EC szerint

Termék: 	-    összeállított roving

- karbonszövet

- direkt roving

Dátum:	2005-06-05

1. Gyártó:	SGL TECHNOLOGIES Gmbh.

Werner-von-Siemens-Str. 18.

D-86405, Meitingen

Tel.: ++49-8271-83-0

Fax: ++49-8271-83-2127

Veszély esetén hívható telefonszám: ++49-8271-83-1200

Fax-szám: ++49-8271-83-2466

ETTSZ:	1096 Budapest

Nagyvárad tér 2.

Tel: 	06-81-201199 (zöldszám)

06-1-476-6400

06-1-476-6464

Szállító:	SGL TECHNOLOGIES Gmbh. – Meitingen Plant

Werner-von-Siemens-Str. 18.

D-86405, Meitingen

Tel.: ++49-8271-83-1663

Fax: ++49-8271-83-1427

Forgalmazó:	Farkas és Társa Kft.

8174 Balatonkenese
Zrínyi u. 19.

2. Összetétel:

Karbon alapú termék

A szálak nem számítanak veszélyes anyagnak a 67/548/EEC ajánlás szerint. A lehetséges élénkítések vagy szál megmunkálások egy függelékben vannak leírva.

3. Veszélyek:

A karbonszálak elektromosan vezetők és rövidzárlatot okozhatnak elektromos berendezésekben. Az elektromos védelem mértékét ajánlott növelni. IP54 javasolt.

4. Elsősegély:

Belégzés esetén: Menjünk friss levegőre, ha sok port lélegeztünk be.

Bőrkontaktus esetén: Szappannal és vízzel öblítsük le. A szálak irritációt okozhatnak.

Szembe kerülés esetén: Öblítsük ki bő vízzel.

Lenyelés esetén: Igyunk vizet.

5. Tűzvédelmi előírások:

Alkalmas kioltó közegek: hab, széndioxid, száraz porok.

Nem alkalmas kioltó közegek: közvetlen vízpermet.

Különleges veszélyek: 350 °C felett, a megmunkálási por, oxigén jelenlétében meggyullad. Tűz esetén CO/CO2 keletkezik, szerves bomlástermékek úgyszintén keletkezhetnek.

Tűzoltási óvintézkedések: Elégtelen szellőzés esetén használjunk védőfelszerelést.

6. Teendők baleset esetén:

Por elleni védelem szükséges, ha por előfordul. Eltávolítás: mechanikusan.

7. Kezelés és tárolás:

Kezelés: A finom port rendszeresen távolítsuk el.

Tárolás: -

8. Személyi  megelőző óvintézkedések:

Gépészeti előírások a kitettség csökkentése érdekében:

- Belégzésvédelem: Porvédő maszk, ha szükséges.

- Érintésvédelem: -

- Szem védelem: viseljünk védőszemüveget, szemvédőt.

- Bőr- és testvédelem: -

Szellőzés: Megmunkálás során szellőztetés szükséges. Helyi elszívó berendezés javasolt.

9. Fizikai és kémiai jellemzők:

Szín: szürke/fekete

Szag: -

Állag: szilárd

pH: -

Lágyulási pont: -

Forráspont: -

Lobbanáspont: -

Olvadáspont: -

Gyulladékonyság: -

Gyulladási hőmérséklet: -

Öngyulladás: -

Gyulladási tulajdonságok: -

Robbanási veszélyek: -

Veszélyes koncentráció (alsó/felső): -/-

Pára nyomás: -

Sűrűség: 1,8

Koncentráció arány (n-oktanol/víz): -

Viszkozitás: -

Oldhatóság: Vízben nem oldható

Elpárolgó anyag: -

Párolgási sebesség: -

Egyéb adat: elektromosan vezető

10. Stabilitás és reakciókézség:

Stabilitás: Stabil. Polimerizáció nincs.

Elkerülendő körülmények: Nincs, ha az előírások szerint járunk el.

Elkerülendő anyagok: -

11. Toxikológiai információ:

-

12. Ökológiai információ:

Nem veszélyes a vízre.

13. Hulladékgondozási szempontok:

Maradék anyag/nem használt termékek: a helyi és nemzetközi előírásoknak megfelelően.

Szennyezett csomagolás: a helyi és nemzetközi előírásoknak megfelelően.

14. Szállítási információ:

Nincsenek veszélyes anyagokra jellemző szabályok.

15. Szabályozási információ:

Az EC szabványok értelmében a termék nem megjelölés köteles.

A német GefStoffV Appendix II szabvány szerint nincs különleges szabályozás.

A német WwvwS 801-es cikkelye szerint nem veszélyes a vízre.

R-mondat(ok): -

S-mondat(ok):	-

Más információ

Az anyag és/vagy termék a 96/82/EC direktíva listáján szerepel.

A 2000 évi 25. törvény a kémiai biztonságról és vonatkozó rendeletei, 33/2004. (lV.26) ESZCSM rendelettel módosított 44/2000. (Xll.27) EÜM rendelet 13/2001 EÜM-KÖM együttes rendelet az egyes veszélyes anyagokkal illetve veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes tevékenységek korlátozásával.

16. Egyéb információk:

-

Az adatlapon található adatok a tudomány mai állását tükrözik. Leírják termékeinket a biztonsági követelményekre nézve, de nem szavatolják az egyes tulajdonságait a termékeknek. Minden esetben az Műszaki Adatlap és az Általános Üzleti Feltételek az irányadóak.